АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2013                                                                                                       №  216

ст-ца  Новоджерелиевская

Об утверждении схем водоснабжения населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря  2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемые схемы водоснабжения населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района (прилагаются).

2. Главному специалисту администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Г.Б. Вельян разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Брюховецкий район  в разделе «Новоджерелиевское сельское поселение».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района В.А. Герасименко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района                                                                        О.В. Ткаченко

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением

- администрации

- Новоджерелиевского

- сельского поселения

- Брюховецкого района

- от 27.12.2013 № 216

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ст. Новоджерелиевская

2013 г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

- к постановлению

- администрации

- Новоджерелиевского

- сельского поселения

- Брюховецкого района

- от 27.12.2013 № 216

# Пояснительная записка к схемам водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

# I. Введение

### 1.1. Общие указания

Развитие систем водоснабжения, водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" необходимо для удовлетворения спроса на воду и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы водоснабжения, водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения, водоотведения.

Схема водоснабжения, водоотведения  Новоджерелиевского  сельского поселения разработана в соответствии с генеральным планом Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, утвержденным Решением Совета Новоджерелиевского сельского поселения от 26.11.2013 года № 256.

Новоджерелиевское сельское поселение находится в юго-западной части Брюховецкого района Краснодарского края.

В состав территории Новоджерелиевского сельского (сельское поселения), входят 3 населенных пункта.

1.2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

Рельеф местности в пределах поселения равнинный. Территорию поселения пересекают реки левый Бейсужок и Кирпили со скоростью течения 0,3-1,2 м/сек, и глубиной от 1,5 до 3,0 метров. Реки маловодные, равнинные питаются в основном за счет осадков, таяния снегов и подземными источниками. Реки на всем своем протяжении перегорожены большим количеством плотин, созданные таким образом водохранилища используются в основном для орошения. Пропускная способность плотин на реке Кирпили небольшая, из-за чего создается угроза подтопления домов в ст. Новоджерелиевской, расположенных вдоль берегов реки.

Средний минимум температуры воздуха приходится на февраль -6,0 – 6,3ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле-августе и достигает 38-40ºС.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-185 дней, продолжительность устойчивых морозов бывает не более 40 дней в году. Среднемесячная температура почвы изменяется почти синхронно с температурным режимом воздуха.

Глубина промерзания почвы в среднем за зиму составляет 25 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 540-550мм. Данный климатический район относится по  классификации к 111-Б району.

1.3. Характеристика населенных пунктов

Станица Новоджерелиевская – административный центр муници-пального образования Новоджерелиевское сельское поселение, расположена к западу от районного центра ст. Брюховецкой в 37 км от нее и в 110 км от краевого центра г.Краснодара. Относится к группе крупных сельских населенных пунктов. Численность населения – 5031 чел. Территория станицы в существующих границах составляет 937,47 га.

Исторически местоположение станицы сформировалось на правом берегу реки Кирпили в юго-западной части Брюховецкого района.

Станица Новоджерелиевская расположена межу рекой Кирпили,  автомобильной дорогой регионального значения г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск и железной дорогой Тимашевская – Ахтари. Железнодорожная станция Джерелиевка является погрузочно-разгрузочным пунктом железной дороги.

Земли населенного пункта граничат:

- на севере, западе и востоке – с землями ЗАО фирмы «Агрокомплекс» предприятия «Победа»,

- на юге с болотами лимана и рекой Кирпили.

Рельеф станицы Новоджерелиевской имеет долинно-балочный характер. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 2.10 до 16,60 м с уклоном в стороны р. Кирпили.

Территория ст. Новоджерелиевской имеет компактную форму с типичной для кубанских станиц планировочной структурой, характеризующейся регулярной системой планировки с четкими прямоугольными кварталами,  размеры которых колеблются от 1,0 до 7,0 га.

В настоящее время территория станицы по функциональному  использованию делится на следующие зоны:

Жилую зону, которая представлена, в основном, индивидуальной усадебной застройкой, а также малоэтажной застройкой многоквартирными жилыми домами.

Общественно-деловую зону, представленную учреждения управления,   связи, учреждениями культуры и искусства, образования, дошкольного воспитания, здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, спортивными сооружениями, культовым сооружением.

Рекреационную зону, представленную парком и скверами на территории общественного центра  станицы.

Производственную зону, представленную предприятиями сельскохозяйственного профиля, разрозненно расположенными в границах населенного пункта среди жилых кварталов.

Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки и объекты придорожного сервиса, объекты инженерного обеспечения: водозаборные сооружения, ГРП, ШРП, п/ст, линии инженерных коммуникаций и др.

Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями.

Зону специального назначения, к которой относится территория кладбища.

Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение; в границах ст. Новоджерелиевской это территории охранных зон памятников истории, архитектуры, монументального искусства, археологии.

Зону с особыми условиями использования территории, которая включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

Основную часть территории станицы составляет жилая застройка. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами.

Многофункциональный общественный центр расположен в центральной части станицы. В его составе:

- 	административные здания,

- 	учреждения культуры и искусства: дом культуры, библиотека,  историко-археологический музей, танцплощадка, аттракционы, памятники истории;

- 	предприятия торговли: магазины, киоски, торговые ряды;

- 	учреждения образования: школы, детские сады;

- 	спортивные сооружения: стадион, спортивный комплекс;

- 	учреждения здравоохранения: больница, аптека;

- 	парк, сквер.

Отдельно, среди жилой застройки, расположены церковь, гостиница, баня,  магазины, мастерские по ремонту и пошиву одежды и обуви.

Благодаря своему центральному положению, общественный центр обеспечен удобными кратчайшими связями со всеми жилыми районами и производственными территориями станицы основными дорогами, внешними и внутренними.

Главными улицами станицы являются улица «417 Стрелковой дивизии», по которой осуществляется въезд в станицу, и улица Красная, имеющая оптимальную связь жилых кварталов с общественным центром и парком.

Зеленые насаждения на территории станицы представлены, в основном, фруктовыми деревьями на приусадебных участках, рядовой посадкой деревьев вдоль улиц, зелеными насаждениями общего пользования, расположенными в центре станицы.

Благоустройство улиц имеет различную степень:

- выше – в центральной части станицы;

- ниже – на окраинах.

Существующая производственная зона на территории ст. Новоджерелиевской представлена отдельными предприятиями, расположенными в разных частях  станицы среди жилых кварталов без соблюдения нормативных санитарных зон. Это – кирпичный завод с карьерами; складской двор с гаражами легковых автомобилей, хлебопекарней; колбасный цех.

Часть других предприятий в границах станицы находится в северо-восточной её части. Это – торгово-транспортная компания, маслоцех, строительная база с оптовой торговлей, склад для хранения зерна с оборудованием для очистки семян.

В этой же стороне расположена многофункциональная производственная зона ЗАО фирмы «Агрокомплекс» предприятия «Победа».

На северо-восточной окраине станицы вдоль автодороги г. Тимашевск –   г. Приморско-Ахтарск расположен комплекс объектов придорожного сервиса с АЗС, СТО и другими объектами.

Действующее кладбище находится в границах станицы к северу от жилой застройки с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны.

Хутор Челюскинец расположен в северо-западной части поселения, на расстоянии 9 км от станицы Новоджерелиевской. Относится к группе средних сельских населенных пунктов. Численность населения – 923 человека. Площадь земель населенного пункта составляет 164,36 га.

Транспортная связь с центром поселения  и районным центром станицей Брюховецкой осуществляется по автодороге регионального значения г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск.

Земли населенного пункта граничат:

- на севере, юге и востоке – с землями ЗАО фирмы «Агрокомплекс» предприятия «Победа»,

- на западе  – с полосой отвода железной дороги Тимашевская – Ахтари и железнодорожной станцией. С противоположной стороны дороги расположена станица Приазовская Приморско-Ахтарского района.

Рельеф территории х. Челюскинец представляет собой ровную площадку, слегка приподнятую над прилегающими сельскохозяйственными землями.

Существующая планировочная структура хутора представлена прямоугольной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади.

По функциональному использованию территория населенного пункта делится на следующие зоны: жилую, общественно-деловую, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, с особыми условиями использования территории. Производственная зона находится за границей населенного пункта и представлена полевым станом бригады (отряда) №2 и молочно-товарной фермой №2. Предприятия расположены с соблюдением санитарно-защитных зон.

Жилая зона представлена 1–2-х этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне кладбища, расположенного без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны.

Общественно-деловая зона сформирована учреждениями связи, культуры, образования, здравоохранения, торговли. Общественный центр хутора расположен вдоль главной улицы и представлен зданиями дома культуры с библиотекой, фельдшерско-акушерского пункта, детского сада, магазинов, почтового отделения с отделением сбербанка. Рядом с домом культуры находятся спортивная площадка и площадка для детских аттракционов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя дороги, улицы, проезды, объекты инженерного обеспечения: трансформаторные подстанции, линии инженерных коммуникаций. Намечено включение в границу населенного пункта территории водозабора.

Зона сельскохозяйственного использования занимает сельскохозяйственные угодья, пастбища в северной части земель населенного пункта.

Зона с особыми условиями использования территории включает в себя различные зоны планировочных ограничений.

Село Бейсугское расположено в северной части поселения, на расстоянии 13 км от станицы Новоджерелиевской. Относится к группе средних сельских населенных пунктов. Численность населения – 344 человека. Площадь земель населенного пункта составляет 93,90 га.

Транспортная связь осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Подъезд к с. Бейсугское и по дороге местного значения.

Территория села Бейсугское вытянута с северо-запада на юго-восток и характеризуется равнинным рельефом. Открытых водных источников нет.

Земли населенного пункта граничат с землями ЗАО фирмы «Агрокомплекс» предприятия «Победа».

По функциональному использованию территория с. Бейсугское делится на следующие зоны: жилую, общественно-деловую, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, с особыми условиями использования территории. Производственная зона находится за границей населенного пункта и представлена производственной территорией бригады (отряда) №3, молочно-товарной фермой №3. Предприятия расположены с соблюдением санитарно-защитных зон.

Жилая зона представлена 1–2-х этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловая зона сформирована учреждения связи, культуры, образования, здравоохранения, торговли. Общественный центр села расположен вдоль главной улицы и представлен зданиями дома культуры, почтового отделения, школы, детского сада, магазинов. Рядом с домом культуры находится парк с памятником истории – братской могилой советских воинов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя дороги, улицы, проезды, объекты инженерного обеспечения: водозабор, трансформаторные подстанции, линии инженерных коммуникаций.

Зона сельскохозяйственного использования занимает сельскохозяйственные угодья, пастбища в южной части земель населенного пункта.

Зона с особыми условиями использования территории включает в себя различные зоны планировочных ограничений

II СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Гидрогеология

Станица Новоджерелиевская расположена на правом склоне р. Кирпили.

Грунтовые воды на территории станицы приурочены к эолово – делювиальным и аллювиальным отложениям.

Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Разгрузка вод на территории станицы незначительная, как вследствие малых уклонов местности в сторону реки, так и за счет слабофильтрующих грунтов (суглинков), слагающих территорию, а также кальматации русла реки, вследствие чего происходит застаивание воды и значительное испарение.

Прогнозный уровень подземных вод ст. Новоджерелиевской осложняется техногенным воздействием (прокладка дорог, нарушение поверхностного и подземного стока, утечки водонесущих коммуникаций и емкостей, полива приусадебных участков).

В период выпадения интенсивных осадков и снеготаяния, а также вследствие утечек из водопроводных сетей, возможно образование временного горизонта подземных вод типа «верховодки», сформированных на поверхности глинистых грунтов.

Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0,5 м вблизи реки и в балках до более 5 метров на склонах долины.

Уровневый режим грунтовых вод характеризуется плавным подъемом с ноября – декабря по май с последующим плавным спадом. На территории станицы выделяется 2 типа уровенных режимов подземных вод.

1. Приречный тип режима уровня подземных вод наблюдается в юго-восточной и южной частях территории, расположенных в пойме и припойменной части с гидрологическим режимом реки. Уровень подземных вод от 0,5 до2,0 м. Амплитуда колебания прогнозного уровня подземных вод 10 % обеспеченности до 1,5 м.

2. Склоновый тип режима уровня подземных вод наблюдается повсеместно на всей территории ст. Новоджерелиевской. Уровень подземных вод от 0,5 до более 5,0 м. Амплитуда колебания прогнозного уровня подземных вод 10 % обеспеченности до 1,0 м.

На территории станицы, вследствие нарушения стока подземных и поверхностных вод, их застаивания, значительного испарения, происходит повышение минерализации и сульфатности подземных вод. По содержанию сульфатов и бикарбонатов подземные воды с минерализацией до 2 г/литр неагрессивные к различным бетонам, а с минерализацией более 2,0 г/литр – средне- и сильноагрессивные к бетонам на портландцементе. Для сульфатостойких цементов вода не агрессивная.

2.2 Гидрогеологическое заключение

В гидрогеологическом отношении Новоджерелиевское СП Брюховецкого района расположено в центральной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основными источниками водоснабжения являются водоносные комплексы киммерийских отложений и верхне-среднеплиоценовых отложений.

Водоносный комплекс верхнеплиоценовых отложений имеет повсеместное распространение. Подземные воды приурочены к прослоям и линзам мелкозернистых песков, залегающих на глубине от 36-56м до 300м. По химическому составу воды комплекса пресные, гидрокарбонатно-натриевые с сухим остатком 0,6 мг/л. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по повышенному содержанию фторид-иона: 2,38 мг/л при норме ≤1,2 мг/л.

Киммерийский водоносный комплекс распространен на всей территории района. Водовмещающими породами являются светло-серые кварцевые мелкозернистые пески, иногда тонкозернистые. Мощность киммерийских песков составляет от 40 до 80м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриевые с сухим остатком 0,6 мг/л и общей жесткостью 0,5-0,7 мг-экв/л. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по цветности и повышенному содержанию фторид-иона: 2,4 мг/л при норме ≤1,2 мг/л.

2.3. Инженерно-геологические условия

Геологические и инженерно-геологические процессы

На территории станицы развиты геологические и инженерно - геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Из природных геологических процессов следует выделить: просадку эолово-делювиальных отложений; возможное подтопление и затопление в период интенсивных осадков и снеготаяния; боковую эрозию и повышенную сейсмичность (6 баллов).

Просадка грунтов занимает значительную часть территории станицы. Этот процесс переходит в инженерно-геологический при строительстве сооружений.

Подтопление связано с изменением уровня подземных вод и зависит от многих природных факторов, а также техногенных (подпор при засыпке естественных водотоков).

Затопление поверхностными водами отмечено в юго-восточной части  территории станицы и происходит при паводках, при выпадении большого количества осадков, снеготаянии.

Боковая эрозия берега проявляется на уступах по берегу реки Кирпили при паводках.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

2.4 Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование ст. Новоджерелиевской выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II-105-97 инженерно-геологической партией ГУП КК «Кубаньгеология» в 2004 году.

На территории станицы по геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы, обозначенные на карте римскими цифрами:

-  I район – склоны долины р. Кирпили, занимают основную часть исследуемой территории;

-  II район – подтапливаемая и затапливаемая припойменная часть р. Кирпили;

- III район – долины балок и мелких водотоков. Развиты повсеместно на всей исследуемой территории.

Территория ст. Новоджерелиевской по комплексу природных условий (скопление талых и дождевых вод в понижениях рельефа, подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа по просадочности, сейсмичности) соответствуют II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

На карте инженерно-геологического районирования станицы выделены районы:

- условно благоприятные для строительства;

- условно неблагоприятные;

- неблагоприятные для строительства.

Рекомендации по инженерной подготовке территории приведены в пояснительной таблице к карте районирования.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочных грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, повышенная агрессивность подземных вод и сейсмичность.

Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,1 - 1,8 м), но не менее нормативной глубины промерзания - 0,8 м. В качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуется грунты ИГЭ 2, 3, 4 и 5 – суглинки и глины. Почвы подлежат срезке с последующим использованием для рекультивации земель.

На территории станицы наблюдается повышенная сульфатная агрессивность и минерализация подземных вод.

Сейсмичность ст. Новоджерелиевской с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 7 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности, расположенных в I и II инженерно-геологических районах и 8 баллов – расположенных  в III инженерно-геологическом районе (согласно СНиП II-7-81* в редакции 2000 г.).

Таким образом, на исследуемой территории площади с условно благоприятными условиями для строительства составляют 3,43 км 2 . В данном районе при строительстве необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.2.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока.

Площади с условно неблагоприятными условиями для строительства составляют 2,89 км2. В данном районе необходим также комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.02.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока, а также мероприятия по предотвращению подтопления.

Площади с неблагоприятными условиями для строительства составляют 1,18 км2. Этот район требует сложной инженерной подготовки. Это подтапливаемая и затапливаемая припойменная часть русла р. Кирпили, долины балок и мелких водотоков, склоны долины р. Кирпили с близкоповерхностными залеганиями подземных вод. Для  этого района необходим весь комплекс мероприятий по инженерной подготовке и строительным рекомендациям.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

2.5. Современное состояние подземных  и поверхностных вод

Водоснабжение.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств Брюховецкого района являются подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ), отличаются сложностью геолого-гидрологических условий (слоистая система водоносных разнонапорных горизонтов, разнородная гидрохимическая обстановка), высокой техногенной нагрузкой (водоотбор подземных вод превышает восполнение ресурсов, что приводит к неустановившемуся режиму фильтрации и истощению подземных вод), значительным числом скважин на воду, в пределах описываемого района, ряд которых требует ремонта, перебурки, или сантехнической заделки, непростой экологической обстановкой.

Подачу воды в поселении осуществляет МБУ «Исток». Источник водоснабжения - комплекс водозаборов, расположенных на территории поселения. Имеется 7  артскважин, 1 - резервная. Процент обеспеченности жилого фонда водопроводом – 100 %. Подача воды осуществляется по напорным полиэтиленовым трубам.  Глубина залегания – 1,3 м. Ø труб – 63; 90; 100; 110;160 мм.  Протяженность водопроводных сетей 52,77 км. Объем выработки воды в год составляет 370,7 тыс. куб. м. Общий процент износа сетей составляет 50 %. Имеются насосные станции, резервуары чистой воды.

2.6 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с п.2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18) на существующие и проектируемые источники водоснабжения должны быть установлены  границы зон санитарной охраны.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

На территории Новоджерелиевского сельского поселения зарегистрированы 22 источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, для которых, в соответствии с действующим законодательством, разработаны проекты организации зон санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

2.7. Канализация

В населенных пунктах Новоджерелиевского сельского поселения  централизованных сетей канализации нет.

В станице Новоджерелиевской вдоль улиц Советской, Красной, Береговой в нерабочем состоянии залегают старые подземные трубы канализации. КНС не действует. Бывшее здание станции биологической очистки разрушено.

2.8.  Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Согласно генеральному плану  на расчётный период (2032 год) зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего  в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 6,2 тыс. м2.

В качестве перспективного жилища в Новоджерелиевском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят 24 тыс.м2 общей жилой площади.

Проектный жилой фонд составит 173,7 тыс. м2 , показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 25,7 м2/чел.

III Водоснабжение

3.1  станица Новоджерелиевская

В настоящее время существующее население ст. Новоджерелиевская снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение станицы осуществляется от четырех водозаборов, на территории которых расположены арт.скважины и водонапорные башни.

- Водозабор производительностью 25 м3/час по ул. Советская.

- Водозабор производительностью 20м3/час по ул.Дзержинского.

- Водозабор производительностью 16м3/час по ул. Шевченко.

- Водозабор производительностью 20м3/час за территорией ПТФ.

Существующие водопроводные сети частично кольцевые, частично тупиковые Ø 32-50-90-100-150мм, выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. Сети находятся в оперативном управлении МБУ «Исток».

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 99%. Протяженность существующих сетей – 42  км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по повышенному содержанию фторид-иона.

Три водозабора села расположены в зоне жилой застройки, один – в пром. зоне.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения станицы Новоджерелиевская.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения ст. Новоджерелиевской, общественных и коммунальных объектов.

Расчетное водопотребление станицы принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки села.

Источником водоснабжения села являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности | Современное состояние | На расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,3 | 230 | 108 | 32,3 | 230 | 108 | 32,3 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,3 | 160 | 4923 | 1024,0 | 160 | 5292 | 1100,7 |
|  | Итого: |  |  | 5031 | 1056,3 |  | 5400 | 1133,0 |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 1,2 | 150 | 30 | 5,4 | 150 | 30 | 5,4 |
| 4 | Крытый бассейн (м2 зеркала воды) |  |  |  | 0,0 | 200 | 360 | 72,0 |
| 5 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 211,3 | 20% |  | 226,6 |
| 6 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 264,1 | 25% |  | 283,3 |
| 7 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 5031 | 251,55 | 50 | 5400 | 270 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 5031 | 1788,55 |  | 5400 | 1990,3 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 1788,55 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 1990,3 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

По проекту предлагаются основные стратегические мероприятия:

- Строительство единого узла водозаборных сооружений на существующей площадке в северной части станицы.

- Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

- Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 объединенный хозяйственно-бытовой и противопожарный водопровод ст. Новоджерелиевской по степени обеспеченности подачи воды относится ко второй категории.

В ст. Новоджерелиевской с учетом перспективного развития необходимо запроектировать единый централизованный узел водозаборных сооружений производительностью 2200 м3/сутки.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

- Артскважины в количестве 6 шт. дебитом 25м3/ч (четыре рабочих и две резервные).

- Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды объемом по 500 м3 каждый с фильтрами-поглотителями.

- Насосная станция II подъема производительностью 173 м3 /ч.

- Станция водоподготовки (блок очистки воды, общей производительностью 2 200 м3/сут).

- Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

- Проходная с бытовками.

- Ограждение зоны санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Согласно данным гидрогеологических исследований необходимо обесфторивание воды. Для обеспечения установленных показателей качества питьевой воды на нужды хозпитьевого водоснабжения проектом применена технология дефторирования, в основу которой положено извлечение фтора фильтрованием воды через фтороселективные материалы, к которым относятся:

- активированный оксид алюминия;

- фосфатосодержащие сорбенты (трикальций фосфат, суперфосфат);

- магнезиальные сорбенты (оксифториды магния);

- активированные угли.

Наиболее перспективным, экономичным, и проверенным является метод фильтрования через слой активированной оксиси алюминия. Возможно применение данного метода как в открытых, так и в напорных фильтрах.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки.

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо переключить на них все действующие сети.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 1 СП 8.13130.2009 и составляет:

- 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø63-80-100-125-150-225 мм.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Одновременно со строительством новых сетей водопровода должна проводиться реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время по заказу администрацией Новоджерелиевского сельского поселения выполняются работы по строительству водопроводных сетей станицы, ремонт и реконструкция водозаборных сооружений.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составит около 65км.

Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2Ø200, L=854 м, сборные водоводы от арт.скважин Ø100-150мм, L=220м

Объем работ по водопроводу

Таблица 2.

| № п/п | Показатель | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | км | 49,17 |
| 2 | Установка смотровых колодцев | шт. | 138 |
| 3 | Установка пожарных гидрантов | шт. | 116 |
| 4 | Строительство очистных сооружений | м3/час | 90,0 |
| 5 | Стоимость строительства | тыс. руб. | 108960,27 |
| 6 | В т.ч. СМР | тыс. руб. | 52624,11 |
| 7 | Стоимость 1 п/м водопровода | руб. | 463,4 |
| 8 | Расчетная глубина заложения от поверхности земли до верха трубы | м | 1,3 |
| 9 | Водозаборные скважины Рабочие 4 шт. Резервные 2 шт. | м3/ч м3/ч | 90,0 45,0 |
| 10 | Расчетная глубина заложения от поверхности земли до верха трубы | м | 1,3 |
| 11 | Отвод земли во временное пользование | га | 12,22 |

3.2 село Бейсугское

В настоящее время существующее население села Бейсугское снабжается водой от артезианской скважины. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение села осуществляется от водозабора производительностью 25 м3/час в северо-западной части села, на территории которого расположены арт.скважина и водонапорная башня.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 63-75-110мм, выполнены из полиэтиленовых труб. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 99%. Протяженность существующих сетей – 5,08 км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по цветности (в 2,5 раза превышает НД).

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения села Бейсугское.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения с. Бейсугское, общественных и коммунальных объектов.

Расчетное водопотребление села принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки села.

Источником водоснабжения села являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности | Современное состояние | На расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 344 | 71,6 | 160 | 370 | 77,0 |
|  | Итого: |  |  | 344 | 71,6 |  | 370 | 77,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 14,3 | 20% |  | 15,4 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 17,9 | 25% |  | 19,2 |
| 4 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 344 | 17,2 | 50 | 370 | 18,5 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 121,0 |  |  | 130,1 |

Производственные мощности сельхозпредприятия снабжаются водой от собственных существующих водозаборов.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 121,0 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 130,1 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 объединенный хозяйственно-бытовой и противопожарный водопровод с.Бейсугское по степени обеспеченности подачи воды относится к третьей категории.

По проекту предлагаются основные стратегические мероприятия:

- Развитие узла водозаборных сооружений на северо-западной окраине села.

- Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

- Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

В с.Бейсугское с учетом перспективного развития необходимо запроектировать:

- Узел водозаборных сооружений производительностью 130 м3/сут в северо-западной части села в составе:

- Артскважины в количестве 1 шт. дебитом 10м3/ч (резервная).

- Водонапорная башня Рожновского объемом бака 50м3;

- Станция водоподготовки.

- Ограждение зоны санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в емкость водонапорной башни, затем по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки.

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо переключить на них все действующие сети села.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 1 СП 8.13130.2009 и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø60-110мм.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Одновременно со строительством новых сетей водопровода должна проводиться реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 4,46км.

Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2Ø80мм, L=115 м.

Объем работ по водопроводу

| № п/п | Показатель | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | км | 5,1 |
| 2 | Установка смотровых колодцев | шт. | 21 |
| 3 | Установка пожарных гидрантов | шт. | 13 |
| 4 | Строительство очистных сооружений | м3/час | 82,9 |
| 5 | Стоимость строительства | тыс. руб. | 21 510,9 |
| 6 | В т.ч. СМР | тыс. руб. | 12 078,37 |
| 7 | Стоимость 1 п/м водопровода | руб. | 463,4 |
| 8 | Расчетная глубина заложения от поверхности земли до верха трубы | м | 1,3 |
| 9 | Водозаборные скважины Рабочие 1 шт. Резервные 1 шт. | м3/ч м3/ч | 16 16 |
| 10 | Расчетная глубина заложения от поверхности земли до верха трубы | м | 1,3 |
| 11 | Отвод земли во временное пользование | га | 0,31 |

Таблица 4.

| № п/п | Наименование | Характе-ристика | Материал | Ед.изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть кольцевая | Ду80мм | ПЭ | м | 4456 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2хДу80мм | ПЭ | м | 2х115 |
| 3 | Артезианские скважины | 10 м3/ч |  | шт. | 1 |
| 4 | Водонапорная башня Рожновского | 50м3 | сталь | шт. | 2 |
| 5 | Электролизная | 0,1 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 2 |

3. 3 хутор Челюскинец

В настоящее время существующее население хутора Челюскинец снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение села осуществляется от одного водозабора, расположенного в юго-восточной части хутора и состоящего из 2-х арт.скважин дебитом 30 и 50 м3/час. В настоящее время скважины работают поочередно с дебитом 12 м3/час, что удовлетворяет потребности хутора.

Т.к. вода по цветности, перманганатной окисляемости, а иногда и по повышенному содержанию фторид иона не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборных сооружениях установлена и действует круглосуточно динамическая воздушно-эжекторная водоочистная станция мощностью 15 м3/час, где происходит очистка воды от механических примесей и обеззараживание от микроорганизмов. После водоочистки вода поступает в резервуары и далее – потребителям. Станция запущена в 2011 году.

Существующие водопроводные сети кольцевые Ø 90мм, выполнены из полиэтиленовых труб. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 100%. Протяженность существующих сетей – 10,68км, год постройки – 2011.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения хутора Челюскинец.

Расчетное водопотребление хутора принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки хутора.

Источником водоснабжения хутора являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности | Современное состояние | На расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 923 | 192,0 | 160 | 1000 | 208,0 |
|  | Итого: |  |  | 923 | 192,0 |  | 1000 | 208,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 38,4 | 20% |  | 41,6 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 48,0 | 25% |  | 52,0 |
| 3 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 923 | 46,1 | 50 | 1000 | 50 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 324,5 |  |  | 351,6 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 324,5 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 351,6 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Проектом генерального плана предлагается сохранение существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Существующей мощности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения водоснабжения хутора на расчетный срок без необходимости реконструкции.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 1 СП 8.13130.2009 и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

В настоящее время вся территория хутора охвачена централизованным водоснабжением.

Нормативный срок эксплуатации сетей водопровода из полиэтиленовых труб – 50 лет. Существующие сети проложены в 2012г., следовательно на расчетный срок реконструкция существующих сетей и строительство новых не требуется.

Проектом предусматривается строительство кольцевых сетей водопровода для территорий перспективной застройки.

Сеть водопровода принята из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø80мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность новой водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 0,86 км.

Объем работ по водопроводу

Таблица 6.

| № п/п | Показатель | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | км | 5,1 |
| 2 | Установка смотровых колодцев | шт. | 38 |
| 3 | Установка пожарных гидрантов | шт. | 26 |
| 4 | Строительство очистных сооружений | м3/час | 82,9 |
| 5 | Стоимость строительства | тыс. руб. | 22 896,00 |
| 6 | В т.ч. СМР | тыс. руб. | 11 352,00 |
| 7 | Стоимость 1 п/м водопровода | руб. |  |
| 8 | Расчетная глубина заложения от поверхности земли до верха трубы | м | 1,3 |
| 9 | Водозаборные скважины Рабочие 1 шт. Резервные 1 шт. | м3/ч м3/ч | 25 25 |
| 10 | Расчетная глубина заложения от поверхности земли до верха трубы | м | 1,3 |
| 11 | Отвод земли во временное пользование | га | 0,22 |

IV. Канализация

Схемы хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения разработаны на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

4.1 Существующая канализация

В настоящее время в населенных пунктах Новоджерелиевского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на очистные сооружения ст.Брюховецкой.

Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

4.2 ст.Новоджерелиевская

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст.Новоджерелиевской.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 7.

Таблица 7.

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности | Современное состояние | На расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,3 | 230 | 108 | 32,3 | 230 | 108 | 32,3 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,3 | 160 | 4923 | 1024,0 | 160 | 5292 | 1100,7 |
|  | Итого: |  |  | 5031 | 1056,3 |  | 5400 | 1133,0 |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 1,2 | 150 | 30 | 5,4 | 150 | 30 | 5,4 |
| 4 | Крытый бассейн (м2 зеркала воды) |  |  |  |  | 200 | 360 | 72,0 |
| 5 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 105,6 | 10% |  | 113,3 |
| 6 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 1,2 | 25% |  | 264,1 | 25% |  | 283,3 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 1431,4 |  |  | 1607,0 |

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q=1431,4 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1607,0 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка локальных очистных сооружений канализации.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в ст.Новоджерелиевская с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 9 штук производительностью 85-1700м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации.

КНС-5 перекачивают стоки по напорным коллекторам диаметрами соответственно 2х Ø200мм на проектируемые ЛОС.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, на расчетный срок составляет 1610 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 1700 м3/сут. в западной части станицы.

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Кирпили.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 							- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

- ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- механическая очистка сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- обеззараживание очищенных сточных вод;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является рек Кирпили). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 56,58км, напорных – 3,36 км (в две нитки).

Объем работ по канализации

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Характе-ристика | Материал | Ед.изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду150мм | ПЭ | м | 3625 |
| 2 | Канализационная сеть самотечная | Ду200мм | ПЭ | м | 45702 |
| 3 | Канализационная сеть самотечная | Ду250мм | ПЭ | м | 3813 |
| 4 | Канализационная сеть самотечная | Ду300мм | ПЭ | м | 3448 |
| 5 | Канализационная сеть напорная | 2хДу50мм | ПЭ | м | 2х766 |
| 6 | Канализационная сеть напорная | 2хДу150мм | ПЭ | м | 2х955 |
| 7 | Канализационная сеть напорная | 2хДу160мм | ПЭ | м | 2х566 |
| 8 | Канализационная сеть напорная | 2хДу200мм | ПЭ | м | 2х1072 |
| 9 | Канализационная насосная станция №1 | 850 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 10 | Канализационная насосная станция №2 | 85 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 11 | Канализационная насосная станция №3 | 1280 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 12 | Канализационная насосная станция №4 | 1530 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 13 | Канализационная насосная станция №5 | 1700 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 14 | Модульные очистные сооружения канализации | 1700 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

4.3 село Бейсугское

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации с. Бейсугское.

Расчетные расходы сточных вод для села определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности | Современное состояние | На расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 344 | 66,0 | 160 | 370 | 71,0 |
|  | Итого: |  |  | 344 | 66,0 |  | 370 | 71,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 6,6 | 10% |  | 7,1 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 16,5 | 25% |  | 17,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 89,2 |  |  | 95,9 |

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q=89,2 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=95,9 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка двух локальных очистных сооружений канализации: отдельно для левобережной и правобережной частей села.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в с. Бейсугском с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 штук производительностью 50-100м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации.

КНС-2 перекачивает стоки по напорным коллекторам 2хØ65мм на проектируемые ЛОС.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 95,9 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 100 м3/сут. в южной части села.

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Бейсужек.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 							- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

- ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- механическая очистка сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- обеззараживание очищенных сточных вод;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Бейсужек). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 3,55км, напорных – 0,37 км (в две нитки).

Объем работ по канализации

Таблица 10.

| № п/п | Наименование | Характе-ристика | Материал | Ед.изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду150мм | ПЭ | м | 300 |
| 2 | Канализационная сеть самотечная | Ду200мм | ПЭ | м | 3250 |
| 3 | Канализационная сеть напорная | 2хДу50мм | ПЭ | м | 2х110 |
| 4 | Канализационная сеть напорная | 2хДу65мм | ПЭ | м | 2х264 |
| 6 | Канализационная насосная станция №1 | 50 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 7 | Канализационная насосная станция | 50 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 8 | Канализационная насосная станция | 100 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 11 | Модульные очистные сооружения канализации | 100 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

4.4 хутор Челюскинец

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации х. Челюскинец.

Расчетные расходы сточных вод для хутора определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 11.

Таблица 11.

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности | Современное состояние | На расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 923 | 177,2 | 160 | 1000 | 192,0 |
|  | Итого: |  |  | 923 | 177,2 |  | 1000 | 192,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 17,7 | 10% |  | 19,2 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления |  | 25% |  | 44,3 | 25% |  | 48,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 239,2 |  |  | 259,2 |

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q=239,2 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=259,2 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка локальных очистных сооружений канализации.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в х. Челюскинец с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 штук производительностью 100-260 м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации.

КНС-2 перекачивают стоки по напорным коллекторам диаметрами соответственно 2х Ø80мм на проектируемые ЛОС.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 259,2 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 260 м3/сут. севернее хутора.

Сброс очищенных сточных вод принят в балку.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 							- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

- ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- механическая очистка сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- обеззараживание очищенных сточных вод;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является балка). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 9,44км, напорных – 0,89 км (в две нитки).

Объем работ по канализации

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Характе-ристика | Материал | Ед.изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду150мм | ПЭ | м | 422 |
| 2 | Канализационная сеть самотечная | Ду200мм | ПЭ | м | 9014 |
| 3 | Канализационная сеть напорная | 2хДу50мм | ПЭ | м | 2х519 |
| 4 | Канализационная сеть напорная | 2хДу80мм | ПЭ | м | 2х369 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 100 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 6 | Канализационная насосная станция | 260 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 6 | Модульные очистные сооружения канализации | 260 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водозаборных сооружений населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640 и действующих норм СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрогеологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть Новоджерелиевского сельского поселения должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно таблице 4.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются:

- для насосных станций:

- при производительности КНС до 200 м3/сут – 15 м ;

- при производительности КНС от 200 м3/сут до 5000 м3/сут – 20 м.

для очистных сооружений полной биологической очистки – 200м.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Канализационные насосные станции выполнены из композитных материалов (ПНД, стеклопластик, полиэтилен), что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

6.1.4. Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 13

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2032 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |
| ст.Новоджерелиевская |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1788,55 | 1990,3 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1056,3 | 1133 |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 1365 | 2000 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 1365 | 2000 |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 152 | 210 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 152 | 210 |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 42 | 53,63 |  |
| с. Бейсугское |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 121 | 130,1 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 71,6 | 77 |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 80 | 130 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 80 | 130 |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 160 | 208 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 160 | 208 |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 5,083 | 5,185 |  |
| х. Челюскинец |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 324,5 | 351,6 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 192 | 208 |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 220 | 220 | Существующие в/з сооружения |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 220 | 220 |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 200 | 208 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 200 | 208 |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 10,68 | 11,55 |  |
| Канализация |
| ст. Новоджерилиевская |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1431,4 | 1607 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1056,3 | 1133,0 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 1700 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 59,94 |  |
| с. Бейсугское |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 89,2 | 95,9 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 66,0 | 71,0 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 100 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 3,92 |  |
| х. Челюскинец |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 239,2 | 259,2 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 177,2 | 192 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 260 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 10,33 |  |
| Новоджерелиевское сельское поселение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1759,8 | 1962,1 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1299,5 | 1396 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 2060 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 74,19 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2

к постановлению администрации

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

от 27.12.2013 № 216

Схема водоснабжения станицы Новоджерелиевской

Схема водоснабжения села Бейсугского

Схема водоснабжения хутора Челюскинец