СОВЕТ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 31.07.2014  					                                  №  305

ст-ца Новоджерелиевская

О внесении изменения в решение Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 15 июля 2011 года № 135

«Об утверждении  комплексной  программы развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение

Брюховецкого района на 2011-2015 гг»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 26 ноября 2013 года № 256 «Об утверждении генерального плана Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района», Уставом Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 15 июля 2011 года  № 135«Об утверждении  комплексной  программы развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района на 2011-2015 гг» следующее изменение, изложив пункт 1 в новой редакции :

«1.Утвердить  программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района на 2013-2023 гг. (прилагается)».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района  по бюджету, контролю, финансам, учету (Кириленко).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района                                                                           О.В. Ткаченко

Председатель Совета

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района                                                                           С.Н. Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района

от 31.07.2014 № 305

Программа комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Новоджерелиевского сельское поселение

Брюховецкого района Краснодарского края

2013г.

Оглавление

1. Паспорт программы………………………………………………….…………7

Введение…………………………………………………………………………...10

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………….….10

# 2.1Административное устройство муниципального образования

Новоджерелиевское сельское поселение…………………………………….…13

2.2. Экономическая база развития муниципального образования

Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района……………...13

2.3. Население…………………………………………………………………….14

2.4. Жилищный фонд…………………………………………………………….15

2.5. Тенденции и приоритеты экономического развития……………………..15

2.6. Расчет перспективной численности населения…………………………...16

2.7. Расчет проектной территории………………………………………………17

2.8.  Проектируемая территориально-планировочная организация………….18

2.9. Жилая застройка. Жилищный фонд………………………………………..26

Раздел 1.Газоснабжение…………………………………………………………28

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

1 Характеристика существующего состояния системы газоснабжения………29

1.1.1.Характеристика системы газоснабжения………………………………….30

1.1.2. Балансы мощности и ресурса системы газоснабжения………………….37

1.1.3Доля поставки газа по приборам учета…………………………………….37

1.1.4. Надежность работы системы газоснабжения…………………………….37

1.1.5. Качество поставляемого ресурса………………………………………….39

1.1.6. Воздействие системы газоснабжения на окружающую среду……….....40

1.1.7. Тарифы (плата) за подключение (присоединение)………………………40

1.1.8. Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения…41

1.1.9. Расчетные перспективные расходы газа………………………………….41

Раздел 2. Электроснабжение…………………………………………………….43

2.1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………..…..43

2.2 Характеристика существующего состояния системы электроснабжения…44

2.2.1. Характеристика системы электроснабжения………………………………44

2.2.2. Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей………………………………………………………………………..50

2.2.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета……………………….53

2.2.4. Надежность работы системы электроснабжения………………………….54

2.2.5. Качество поставляемого ресурса…………………………………………...56

2.2.6. Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду………..58

2.2.7. Тарифы (плата) за подключение (присоединение)………………………...59

2.2.8. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения59

3. Выводы…………………………………………………………………………...60

Раздел 3. Водоснабжение и канализация…………………………………………62

Водоснабжение

3.1ст. Новоджерелиевская…………………………………………………………62

3.1.1 Существующее положение………………………………………………….62

3.1.2 Проектируемое водоснабжение……………………………………………..62

3.1.3 Расчет водопотребления ст. Новоджерелиевской…………………………63

3.1.4 Противопожарное водоснабжение………………………………………….65

3.1.5Водопроводная сеть…………………………………………………………..65

3.2 с.Бейсугское…………………………………………………………………….67

3.2.1. Существующее положение………………………………………………….67

3.2.2. Проектируемое водоснабжение…………………………………………….67

3.2.3. Расчет водопотребления ст. Новоджерелиевской…………………………68

3.2.4. Противопожарное водоснабжение………………………………………….69

3.2.5. Водопроводная сеть………………………………………………………….70

3.3. х.Челюскинец…………………………………………………………………..70

3.3.1 Существующее положение…………………………………………………..70

3.3.2. Проектируемое водоснабжение…………………………………………….71

3.3.3. Расчет водопотребления ст. Новоджерелиевской…………………………71

3.3.4. Противопожарное водоснабжение………………………………………….72

3.3.5. Водопроводная сеть………………………………………………………….72

3.4. Канализация……………………………………………………………………73

3.4.1 ст. Новоджерелиевская………………………………………………………73

3.4.1.1Проектируемая канализация……………………………………………….73

3.4.2 село Бейсугское………………………………………………………………79

3.4.2.1Проектируемая канализация………………………………………………..79

3.4.3 х. Челюскинец………………………………………………………………...82

3.4.3.1Проектируемая канализация……………………………………………….82

3.5 Основные технико-экономические показатели по разделу «Водоснабжение и канализация» ………………………………………………90

Раздел4. Теплоснабжение…………………………………………………………92

4.1Общая часть……………………………………………………………………..92

4.2 Отопление и вентиляция……………………………………………………….94

4.3Горячее водоснабжение………………………………………………………...95

4.4Тепловые сети…………………………………………………………………95

Раздел 5 Система сбора и утилизации ТБО………………………………………97

5.1 Краткий анализ существующего состояния систем сбора и утилизации ТБО………………………………………………………………………………….97

5.2. Институциональная структура………………………………………………..97

5.3. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов………………………………………………………………………………98

5.4. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок…………………..100

5.6. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов…………………………102

5.7. Зоны действия обслуживания ресурсов…………………………………….104

5.8. Надежность работы системы……………………………………………..…104

5.9. Качество поставляемого ресурса……………………………………………105

5 10 Воздействие на окружающую среду……………………………………….107

5.11. Качественные характеристики твердых бытовых отходов………………108

5.12. Анализ состояния санитарной очистки территории…………………….112

Новоджерелиевского сельского поселения

Обосновывающие материалы

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоджерелиевское  сельское поселение Брюховецкого района Краснодарского края

| 1. | Наименование программы | Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района Краснодарского края. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. №184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ). |
| 3. | Инициатор постановки проблемы и координатор исполнения программы | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края. |
| 4. | Разработчик Программы | ООО «Проектный Институт Территориального Планирования» |
| 5. | Исполнители Программы | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края, организации (предприятия, учреждения) коммунального комплекса (по согласованию) |
| 5. | Источник финансирования Программы | Средства местного бюджета, средства краевого бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения, инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение. |
| 6. | Цель разработки Программы | Обеспечение надежности функционирования водопроводного хозяйства, экономия энергоресурсов, повышение качества предоставляемых услуг. |
| 7. | Задачи Программы | 1.Реформирование жилищно-коммунального комплекса, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 2.Создание условий для развития сферы услуг ЖКХ. |
| 8. | Период действия | 2013г. - 2023г. |
| 9. | Ожидаемые результаты | Бесперебойное и круглогодичное обеспечение качественной питьевой водой жителей Новоджерелиевского сельского поселения, обеспечение возможности подключения вновь создаваемых объектов недвижимости к инженерным сетям водоснабжения. |
|  | Нормативно-правовая база | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 -ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 21.07.2007 г. N 185 -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»(далее ФЗ-185); Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г. N 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Генеральный план Новоджерелиевское сельского поселения Брюховецкого района; Устав Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  | Система организации контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Новоджерелиевского сельского поселения. Координатором Программы является администрация Новоджерелиевского сельского поселения Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Новоджерелиевского сельского поселения проводится ежегодный мониторинг выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет Новоджерелиевского сельского поселения и администрация Новоджерелиевского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |

Введение

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение.

Подачу воды в поселении осуществляет МБУ «Исток». Источник водоснабжения - комплекс водозаборов, расположенных на территории поселения. Имеется 7  артскважин, 1 - резервная. Процент обеспеченности жилого фонда водопроводом – 99 %. Подача воды осуществляется по напорным полиэтиленовым трубам.  Глубина залегания – 1,3 м. Ø труб – 63; 90; 100; 110;160 мм.  Протяженность водопроводных сетей 52,77 км. Объем выработки воды в год составляет 370,7 тыс. куб. м. Общий процент износа сетей составляет 95 %. Имеются насосные станции, резервуары чистой воды.

Канализация

В населенных пунктах Новоджерелиевского сельского поселения  централизованных сетей канализации нет.

В станице Новоджерелиевской вдоль улиц Советской, Красной, Береговой в нерабочем состоянии залегают старые подземные трубы канализации. КНС не действует. Бывшее здание станции биологической очистки разрушено.

Электроснабжение

Поставщиком электроэнергии являются Брюховецкие РРЭС Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго». Электроснабжение муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение осуществляется по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-35, АС-35, А-50, АС-50  от подстанции ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» мощностью 6,3 мВт.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 232,26 км:

ВЛ-10 кВ – 94,97 км, из них 35,0 км требует замены, что составляет 36,85 %;

ВЛ-0,4 кВ – 137,29 км, из них 98,0 км требует замены, что составляет 71,38 %;

Связь и информация

На территории Новоджерелиевского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Брюховецкий линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Брюховецкий ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Брюховецкое отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Телефонизация сельского поселения осуществляется от 3-х ЭАТС типа «Омега», расположенных:

- в ст. Новоджерелиевской. Монтированная емкость станции - 1232 номера, задействовано 1120 номеров;

- в х. Челюскинец. Монтированная емкость станции - 160 номеров, задействовано 127 номеров;

- в с. Бейсугском. Монтированная емкость станции - 96 номеров, задействовано 73 номера.

В настоящее время в Новоджерелиевском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

В поселении имеются три отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают  почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Сотовая связь на территории Новоджерелиевского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн);

- ОАО «Теле 2».

Теплоснабжение

В Новоджерелиевском поселении в настоящее время осуществляется автономное газовое отопление общественных и жилых зданий.

Ранее действующие котельные в настоящее время не используются по прямому назначению. Тепловые сети в населенных пунктах отсутствуют.

Газоснабжение

В Новоджерелиевском сельском поселении газифицированы все три  населенные пункта – ст. Новоджерелиевская, х. Челюскинец, с. Бейсугское. Газифицировано 2060 домовладений.

Подача природного газа в поселение осуществляется ОАО «Краснодаррегионгаз». Источником газоснабжения является существующая АГРС ст. Роговская Краснодарского ЛПУМГ. Мощность АГРС – 2 млн. м3. Давление газа на выходе – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²). Подача природного газа потребителям осуществляется по межпоселковому газопроводу высокого давления Ø 273 мм. Распределительные сети – подземные и надземные. Протяженность газопроводных сетей –  138,0 км.

# 2.1 Административное устройство муниципального образования

Новоджерелиевское сельское поселение

Новоджерелиевское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 5 мая 2004 года № 669-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Брюховецкий район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Брюховецкого района,  наделенным статусом сельского поселения с установленными границами.

В состав Новоджерелиевского сельского поселения входят 3 населенных пункта: станица Новоджерелиевская, хутор Челюскинец, село Бейсугское.

Административным центром муниципального образования является станица Новоджерелиевская, которая расположена в юго-западной части поселения, на расстоянии 37 км от районного центра ст. Брюховецкой и в 110 км от краевого центра г. Краснодара.

2.2. Экономическая база развития муниципального образования

Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района

Брюховецкий район расположен в Северной экономической зоне Краснодарского края (в соответствии с макроэкономическим зонированием, приведенным в СТП Краснодарского края). Район характеризует высокий уровень агропромышленной специализации с развитыми транспортными и промышленными функциями.

Территория Новоджерелиевского сельского поселения традиционно выделяется сельским профилем специализации – структура и стоимостные объемы ее экономического продукта преимущественно формируются в сельском хозяйстве.

В аграрном секторе экономики задействованы одно крупное сельскохозяйственное предприятие, 5 крестьянско-фермерских хозяйств, 2,5 тыс. личных подсобных хозяйств населения.

Земельный фонд, предоставленный для нужд сельскохозяйственного производства,  насчитывает 18,3 тыс. га.  Крупнейшим землепользователем является предприятие «Победа» ЗАО фирмы «Агрокомплекс», в ведении которого находятся 14,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

Главным образом специализацию сельского хозяйства поселения составляет выращивание зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, в меньшей степени  - производство картофеля и овощей. Также развиты молочное и мясное направления животноводства.

2.3. Население

Количество постоянного населения Новоджерелиевского сельского поселения на 24.08.2012 года (по данным администрации) – 6298 человек, из которых 80% его численности – население станицы Новоджерелиевской.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории Новоджерелиевского  поселения проживало 6610 человек. Таким образом, за период 2003-2011 г.г. численность жителей в поселении снизилась на 312 человек или на 4,7% .

Оценка численности постоянного населения

# (в разрезе населенных пунктов Новоджерелиевского поселения)

# Таблица 2

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2012/2002 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 г. | 2012 г. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| станица Новоджерелиевская | 5297 | 5031 | -266 | -5 |
| село Бейсугское | 309 | 344 | 35 | 11,3 |
| хутор Челюскинец | 1004 | 923 | -81 | -8,1 |
| Итого по поселению: | 6610 | 6298 | -312 | -4,7 |

Основной причиной снижения численности населения является миграционный фактор: в последнее время  Новоджерелиевское  поселение не является притягательным с точки зрения распределения миграционных потоков.

В то же время баланс естественного движения населения имеет положительное значение. В пересчете на 1000 человек средняя величина показателя рождаемости за 5 последних лет составила 11,7 промилле (75 человек в год) при среднем показателе общего уровня смертности в 10,4 промилле (67 человек в год). Однако этого недостаточно даже для компенсации потерь вследствие миграционного оттока.

Возрастной состав населения Новоджерелиевского сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Возрастная структура населения | 2012 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста | 1222 | 19,4 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте | 3350 | 53,2 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 1726 | 27,4 |
|  | Итого по поселению: | 6298 | 100,0 |

# 2.4. Жилищный фонд

По данным администрации, жилищный фонд Новоджерелиевского сельского поселения по состоянию на 24.08.2012 г. составил 2502  жилых строений общей площадью 155,9 тысяч квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 24,8 м2.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными и приквартирными земельными участками индивидуальными и 2-3-х квартирными. На территории станицы Новоджерелиевской расположены 3 многоквартирных жилых дома секционного типа общим количеством квартир - 44.

Характеристика жилищного фонда Новоджерелиевского

сельского поселения по основным показателям

Таблица 4

| Наименование н/п | Количество жилых домов, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Новоджерелиевская | 877 | 51,4 | 24,1 |
| село Бейсугское | 514 | 20,4 | 26,5 |
| хутор Челюскинец | 409 | 17 | 27,7 |
| Итого по поселению: | 2259 | 109,0 | 24,8 |

2.5. Тенденции и приоритеты экономического развития

В рамках среднесрочного прогнозирования развитие территории Новоджерелиевского сельского поселения полагается на имеющихся природных ресурсах, в первую очередь благоприятных для ведения отраслей сельскохозяйственного производства.

Развитие сельскохозяйственной отрасли во многом связано с реализацией аграрного потенциала в части интенсификация производства зерна, сахарной свеклы и масличных культур.

Вероятной тенденцией будет наращивание производства овощных культур, в том числе в закрытом грунте. Увеличение объемов и уровня товарности в овощеводстве планируется как за счет развития общественного сектора, так и деятельности крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения.

С точки зрения сбалансированного развития всей аграрной системы принципиальное значение имеет сохранение и развитие отрасли животноводства. В силу складывающихся тенденций главными товарными отраслями животноводства останутся молочно-мясное скотоводство и свиноводство.

Перспективы развития промышленности в Новоджерелиевском поселении связаны (учитывая сырьевой фактор) с созданием современных высоко-технологичных производств по переработке получаемого сельскохозяйственного сырья.

В краткосрочной перспективе на территории поселения намечена реализация инвестиционного проекта по строительству сырзавода. Планируется создание 20 новых рабочих мест.

В целом современная экономическая база Новоджерелиевского сельского поселения обладает целым рядом факторов, способных обеспечить высокие темпы экономического роста. Оптимизация всех имеющихся ресурсов позволит ускорить процесс формирования многоукладной аграрной экономики с высокой долей промышленного производства.

2.6. Расчет перспективной численности населения

Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагался положительный  миграционный прирост.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста  до 2 детей;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 74,4 лет;

- среднегодовое значение показателя миграционного на уровне 2,3 промилле (12-15 человек в год).

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Рост численности населения планируется на территории всех населенных пунктов.

В соответствии с прогнозом, численность населения Новоджерелиевского поселения к расчетному сроку генерального плана составит 6770 человек.

Прогнозная оценка численности населения Новоджерелиевского

сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 15

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- |
| 1. станица Новоджерелиевская | 5031 | 5400 |
| 2. хутор Челюскинец | 923 | 1000 |
| 3. село Бейсугское | 344 | 370 |
| Итого по поселению | 6298 | 6770 |

# Прогноз демографической структуры населения

# (по возрастному признаку)

Таблица 16

| Единица измерения | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | 2012 г. | 2032 г. |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| человек | 1222 | 3350 | 1726 | 1334 | 3592 | 1844 |
| % от общей численности | 19,4 | 53,2 | 27,4 | 19,7 | 53,1 | 27,2 |

2.7. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования к 2032 году согласно проекту составит 6770 человек. Соответственно, в течение расчетного срока (20 лет) подлежит расселению 472 человека – 158 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности, равном 3.

Кроме того, проектные предложения по Новоджерелиевскому поселению включают резервирование территорий под вывод жилой застройки, расположенной в пределах установленных санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов в ст. Новоджерелиевской (101 единица жилищного фонда общей численностью проживающего населения 256 человек).

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 - 0,23 га на 1 дом.

Прогноз потребности в новой селитебной территории

для населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения

Таблица 17

| Наименование населённого пункта | Расчётный срок (2012-2032 гг.) |
| --- | --- |
|  | Расселяется на новой территории | Потребность в селитебной территории, га |
|  | чел. | семей |  |
| 1. ст. Новоджерелиевская | 625 | 224 | 47 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ * | 256 | 101 | 21,2 |
| 2. х. Челюскинец | 77 | 26 | 5,5 |
| 3. с. Бейсугское | 26 | 9 | 1,9 |
| Итого по поселению: | 728 | 259 | 54,4 |

* санитарно-защитные зоны

Таким образом, предварительный размер потребной селитебной территории для Новоджерелиевского поселения на расчетный период - 2032 год - составил 54,4 га, в том числе 21,2 га – для расселения жителей поселения, проживающих в радиусах санитарно-защитных зон производственных предприятий.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2032-2047 гг.)  определен в количестве  25 га.

2.8.  Проектируемая территориально-планировочная организация

Генеральный план Новоджерелиевского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Генеральным планом определяются территории для развития разных типов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон; определяются местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Новоджерелиевского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах  населенных пунктов, предназначенные для развития жилой зоны.

Разработанная настоящим проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию  социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенных пунктов предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ:  жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (2032 год) и направление его возможного развития за расчётный срок (2047 год).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченностью.

Баланс территории Новоджерелиевского сельского поселения

(проектное решение)

Таблица 19

| Категория земель | Площадь земель, га |
| --- | --- |
|  | Современное состояние | % | Проектное решение | % |
| Общая площадь земель Новоджерелиевского сельского поселения в установленных границах, в т. ч. | 20167,0 | 100,00 | 20167,0 | 100,00 |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 18210,27 | 90,297 | 18149,14 | 89,994 |
| 2. Земли населенных пунктов: | 1195,73 | 5,929 | 1256,86 | 6,232 |
| - ст. Новоджерелиевская | 937,47 |  | 998,60 |  |
| - х. Челюскинец | 164,36 |  | 164,36 |  |
| - с. Бейсугское | 93,90 |  | 93,90 |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 176,0 | 0,873 | 176,0 | 0,873 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Земли лесного фонда | 584,0 | 2,896 | 584,0 | 2,896 |
| 6. Земли водного фонда | 1,0 | 0,005 | 1,0 | 0,005 |
| 7. Земли запаса | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения, посчитан по топографическому материалу М 1:25000 и 1:5000 и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с кадастром.

Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современных компактных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенство-ванием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, а также с учетом сложившихся транспортных связей и природно-ландшафтного окружения.

Генеральным планом градостроительного развития населенных пунктов предложены следующие решения:

–  функциональное зонирование территории каждого населенного пункта, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

–  максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

–  приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач с целью обеспечения экологически безопасного развития территорий.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса каждого населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития каждого населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенных пунктов;

- развитие рекреационных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

–  обеспечение комфортности проживания населения,

–  увеличение обеспеченности жилищным фондом до 23 м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Комплексный градостроительный анализ территорий населенных пунктов с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий, а также с учетом прироста населения по населенным пунктам, позволил выявить на территории Новоджерелиевского  сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения под жилищное строительство, а также под развитие производственных предприятий в рамках инвестиционных проектов.

С целью устойчивого и планомерного развития населенных пунктов генеральным планом предусматривается совершенствование инженерной инфраструктуры: строительство новых и реконструкция старых инженерных систем. Решаются вопросы газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и обеспечения средствами связи. Предусматривается инженерная подготовка и благоустройство территории.

Станица Новоджерелиевская

Одной из главных задач генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития ст. Новоджерелиевской на   расчётный срок (2032 г.) и направления возможного развития за расчётный срок (2047 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченностью.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития ст. Новоджерелиевской как центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач;

- изменение (по решению администрации поселения) действующих границ станицы Новоджерелиевской.

При разработке генерального плана станицы намечен ряд градостроительных мероприятий:

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- создание общественного центра и подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое жилищное строительство;

- создание рекреационной зоны;

- развитие производственной зоны станицы;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Станица Новоджерелиевская представляет собой компактное  планировочное образование, расположенное межу рекой Кирпили, автомобильной дорогой регионального значения г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск и железной дорогой Тимашевская – Ахтари.

Автомобильная дорога, проходящая вдоль северо-восточной границы населенного пункта, ограничивает его развитие в данном направлении. На юге протекает река Кирпили и простираются болота лимана. Эти внешние факторы определяют границы градостроительных интересов ст. Новоджерелиевской как центра сельского поселения.

Для освоения под жилую застройку на расчетный срок (2032 г.) и долгосрочную перспективу (2047 г.) выбраны территории, расположенные в границах населенного пункта в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение застройки предполагается на свободных территориях в юго-восточном, западном и северо-западном направлениях.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На территории станицы действует ряд производственных предприятий, расположенных среди жилых кварталов. Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах этих предприятий, генпланом  рассматривается как территория ненормативного градостроительного использования.

Учитывая капитальность зданий и сооружений и права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. Поэтому необходимым условием их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация расчетных санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Перспективное развитие производственной зоны предлагается за пределами населенного пункта. Площадка для размещения промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и других предприятий выбрана в северном направлении от станицы между территорией населенного пункта, автодорогой   г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск и железной дорогой Тимашевская – Ахтари. Здесь же планируется размещение придорожного сервиса и транспортного терминала, а также торгово-бытовых центров обслуживания промзоны.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Общественно-деловая зона представлена существующим многофункцио-нальным общественным центром станицы, отдельно стоящими общественными  зданиями и проектируемыми объектами обслуживания в перспективных районах жилой застройки.

Проектом предлагается развитие и реконструкция существующего общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания социального и коммунально-бытового назначения. На заплани-рованных под жилую застройку территориях в юго-восточной и северо-западной частях станицы, с учетом радиусов обслуживания, предусмотрено строительство общественных подцентров, в составе которых торгово-бытовые комплексы, детские сады, спортивные площадки, досуговый центр. Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей и проектируемой застройке по всей территории станицы силами частных предпринимателей.

Предусматривается озеленение и благоустройство прибрежных защитных полос реки на территории станицы; частичное осушение болот; а также создание рекреационной зоны на реке Кирпили.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию.            Речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от производственных предприятий.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения и  вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры, археологии, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

Хутор Челюскинец представляет собой компактное планировочное образование, расположенное на северо-западной границе поселения вдоль железной дороги Тимашевская – Ахтари и автомобильной дороги г. Тимашевск –               г. Приморско-Ахтарск.

Эти дороги, проходящие вдоль юго-западной границы населенного пункта, ограничивают его развитие в данном направлении, а также оказывают негативное воздействие на существующую застройку.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. Для сохранения застройки, расположенной в шумовой зоне  железной дороги, требуется выполнение мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека.

Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных зон между территорией источника воздействия и застройкой  жилой зоны. Это – специальное озеленение; строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, защиту от шумового и пылевого воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом.

Для освоения под жилую застройку на расчетный срок (2032 г.) и долгосрочную перспективу (2047 г.) выбрана часть территории земель сельско-хозяйственного использования, расположенная в границах населенного пункта в северной его части.

Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено в пределах населенного пункта при условии создания нормативной санитарно-защитной зоны. Площадка для размещения производственных предприятий  выбрана в северном направлении от селитебной территории. Здесь же планируется размещение придорожного сервиса.

Общественно-деловая зона хутора представлена существующим и проектируемым общественными центрами. Проектом предлагается развитие существующего общественного центра со строительством нового корпуса детского сада, созданием сквера, а также реконструкцией существующих объектов, находящихся в плохом и удовлетворительном состоянии.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральным планом, по решению администрации поселения, предлагается изменение действующей границы х. Челюскинец, с включением в границу населенного пункта территории существующего водозабора.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет об охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от производственных предприятий.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения и  вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом сохраняются памятники археологии, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

Село Бейсугское представляет собой планировочное образование вытянутой прямоугольной формы, все элементы которого расположены вдоль одной главной улицы населенного пункта.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для освоения под жилую застройку на расчетный срок (2032 г.) и долгосрочную перспективу (2047 г.) выбрана часть территории земель сельско-хозяйственного использования, расположенная в границах населенного пункта в южной его части, а также вдоль частично застроенной улицы Восточной.

Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено в пределах населенного пункта при условии создания нормативной санитарно-защитной зоны. Площадка для размещения производственных предприятий  выбрана в южном направлении от селитебной территории вдоль автодороги Подъезд к с. Бейсугское.

Общественно-деловая зона населенного пункта представлена существующим реконструируемым общественным центром и проектируемым подцентром обслуживания при въезде в село. Проектом предлагается развитие существующего общественного центра со строительством спортивного корпуса, стадиона, торгово-бытового центра, а также реконструкцией существующих объектов, находящихся в плохом и удовлетворительном состоянии.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральным планом, по решению администрации поселения, предлагается изменение действующей границы с. Бейсугское, с включением в границу населенного пункта территории действующего кладбища и подъезда к нему.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет об охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от производственных предприятий.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения и  вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом сохраняются памятники истории и археологии, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

2.9. Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Согласно генеральному плану  на расчётный период (2032 год) зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего  в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 6,2 тыс. м2.

В качестве перспективного жилища в Новоджерелиевском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят 24 тыс.м2 общей жилой площади.

Проектный жилой фонд составит 173,7 тыс. м2 , показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 25,7 м2/чел.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 20

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, тыс.кв.м | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоджерелиевское сельское поселение, всего, в т.ч. | 155,9 | 6,2 | 24,0 | 173,7 | 25,7 |
| 1. станица Новоджерелиевская | 121,2 | 6,2 | 20,6 | 135,6 | 25,1 |
| 2. хутор Челюскинец | 25,6 | - | 2,5 | 28,1 | 28,1 |
| 3. село Бейсугское | 9,1 | - | 0,9 | 10 | 27 |

Раздел 1.Газоснабжение

### Раздел «Газоснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Новоджерелиевское  сельское поселение выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы, инвестиционных программ газоснабжающих организаций: ОАО «Краснодаркрайгаз» и ОАО «Газпром», в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

- технического состояния существующих объектов газоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

- балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

- доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

- надежности работы системы;

- качество поставляемого ресурса;

- ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

- даны предложения по реконструкции и модернизации объектов отрасли.

### 1.1 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

В состав Муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение входят: станица Новоджерелиевская, село Бейсугское и хутор Челюскинец.

Ресурсоснабжающие организации Муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение.

Таблица 1.

| Наименование организации | Виды деятельности: |
| --- | --- |
|  | производство /транспортировка |
| Газоснабжение |  |  |
| ОАО «Брюховецкаярайгаз» |  | транспортировка |
| ООО «Кубаньгазпром». |  | транспортировка |

Характеристика существующего состояния системы газоснабжения.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к системе газоснабжения относятся:

-	магистральные газопроводы условным диаметром до 1400 мм включительно с избыточным давлением среды свыше 1,2 МПа (12 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) (при одиночной прокладке и прокладке в технических коридорах) для транспортирования природного, нефтяного и искусственного углеводородных газов из районов их добычи (от промыслов), производства или хранения до мест потребления (нефтебаз, перевалочных баз, пунктов налива, газораспределительных станций, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и портов);

-	газораспределительные станции (ГРС) предназначенные для подачи газа населенным пунктам, промышленным предприятиям и другим потребителям в заданном количестве, с определенным давлением, необходимой степенью очистки, одоризации и учетом расхода газа;

-	газопроводы высокого давления 1 категории - при рабочем давлении газа свыше 0,6 МПа (6 кгс/см2) до 1,2 МПа (12 кгс/см2) включительно для природного газа;

-	газопроводы высокого давления II категории - при рабочем давлении газа свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2);

-	газопроводы среднего давления - при рабочем давлении газа свыше 0,005 МПа (0,05 кгс/см2 до 0,3 МПа (3 кгс/см2);

-	газораспределительные пункты ГРП, газорапределительные установки ГРУ, а также блочные газораспределительные пункты ГРПБ заводского изготовления и шкафные распределительные пункты ШРП, служащие для снижения и регулирования газа в газораспределительной сети;

-	газопроводы низкого давления - при рабочем давлении газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) включительно.

1.1.1.Характеристика системы газоснабжения.

Газоснабжение Муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение осуществляется от магистральных газопроводов через одну газораспределительную станцию:

- АГРС «Роговская», подключенная через газопровод-отвод имеющий диаметр 159мм с годом ввода в эксплуатацию в 1982 году и протяженностью 18,85 километров. Газопровод-отвод на 104 километре подключен к магистраьному газопроводу Каневская-Усть-Лабинск общей протяженностью 135.5 километров с годом ввода в эксплуатацию в 1958 году (прошедшим последнее испытание в 2003году) и диаметром 426 мм в месте подключения отвода. Принадлежность магистрального газопровода ОАО «Газпром».

Характеристики существующих источников газоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Мощность проектная/фактич. Каждого головного сооружения | Потребители газа: (населенные пункты, пром. и с/х объекты | Техн. состояние (год стр-ва) (остаточный ресурс оборудования) | Возможность расширения (макс. нагр.), реконстр. Или стр-во нового объекта | Место расположения и ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АГРС «Роговская» | 10,0/2,8 тыс.м3/час | ст.Новоджерелиевская, х.Челюскинец, с.Бейсугское | 1982г | Степень загруженности 11% | ст. Роговская Краснодарский ЛПУМГ |

Система газоснабжения в Новоджерелиевском сельском поселении по числу ступеней регулирования давления является смешанной и многоступенчатой по принципу построения.

От АГРС «Роговская», газ потребителям подается соответственно по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

В муниципальном образовании Новоджерелиевское сельское поселение в системе газоснабжения в настоящее время задействовано 9 ШРП, 2 ГРП и 15 ГРУ. Суммарная мощность газораспределительных пунктов 21 180 м3/ч.

Характеристики существующих газораспределительных сооружений муниципального образования представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Мощность проектная/фактич. Каждого головного сооружения | Потребители газа: (населенные пункты, пром. И с/х объекты | Техн. Состояние (год стр-ва) (остаточный ресурс оборудования) | Возможность расширения (макс. нагр.), реконстр. Или стр-во нового объекта | Место расположения и ведомственная принадлежн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШГРП № 1 | 900 м3/ч | ст.Новоджерелиевская | удовлет. 1993г. 2 года |  | ст.Новоджерелиевская ул.Дзержинского № 27 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРП № 2 | 1830 м3/ч | ст.Новоджерелиевская | удовлет. 1987г. | 2005г. Кап.ремонт | ст.Новоджерелиевская ул.Щорса-417 Стр.Дивизии ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРП № 3 | 1830 м3/ч | ст.Новоджерелиевская | удовлет. 1984г. | 2006г. Кап.ремонт | ст. Новоджерелиевская ул.Пушкина ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ШГРП № 4 | 900 м3/ч | с.Бейсугское | удовлет. 1995г. 4 года |  | с.Бейсугское ул.Восточная ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ШГРП № 5 | 900 м3/ч | х.Челюскинец | удовлет. 1995г. 4 года. |  | х.Челюскинец ул.Матросова ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ШГРП № 6 | 900 м3/ч | х.Челюскинец | удовлет. 1996г. | треб. замена | х.Челюскинец ул.Матросова 5 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ШГРП № 7 | 900 м3/ч | ст.Новоджерелиевская | удовлет. 1997г. 6 лет |  | ст.Новоджерелиевская ул.Кочубея 12 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ШГРП № 8 | 450 м3/ч | ст.Новоджерелиевская | удовлет. 1998г. | треб. замена | ст.Новоджерелиевская ул.Дзержинского 3 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ШГРП № 9 (ГРУ) | 300 м3/ч | ст.Новоджерелиевская адм. Здание, СОШ № 13, больница, магазин | удовлет. 2008г. 17 лет |  | ст.Новоджерелиевская ул. Коммунаров 33 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ШГРП № 10 |  | ст.Новоджерелиевская | удовлет. 2007г. 16 лет |  | ст.Новоджерелиевская ул. Кубанская № 29 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ШГРП № 11 | 900 м3/ч | ст.Новоджерелиевская | удовлет. 2008г. 17 лет |  | ст.Новоджерелиевская ул. Кубанская № 1 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 12 | 900 м3/ч | топочные д/с "Ивушка", спорткомплекс, почта, библиотека, адм.здание "Победа" | удовлет. 1988г. 2 года |  | ст.Новоджерелиевская ул. Ленина № 51ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 13 | 900 м3/ч | кирпичный завод, колбасный цех ст.Новоджерелиевская | удовлет. 1991г. 2 года |  | ст.Новоджерелиевская ул. Кочубея 12 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 14 | 900 м3/ч | Промзона ЗАО "Победа" | удовлет. 1991г. 2 года |  | ст.Новоджерелиевская промзона ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 15 | 70 м3/ч | маслоцех | удовлет. 1994г. 3 года |  | ст.Новоджерелиевская промзона ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 16 | 500 м3/ч | бригада № 2 | удовлет. 1996г. 4 года |  | ст.Новоджерелиевская бригада № 2 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 17 | 80 м3/ч | бригада № 4 | удовлет. 1996г. 4 года |  | ст.Новоджерелиевская бригада № 4 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 18 | 80 м3/ч | МТФ № 5 | удовлет. 1999г. 9 лет |  | ст.Новоджерелиевская МТФ № 5 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 19 | 500 м3/ч | бригада № 5 | удовлет. 1996г. 4 года |  | ст.Новоджерелиевская бригада № 5 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 20 | 40 м3/ч | бригада № 6 | удовлет. 2004г. 13 лет |  | ст.Новоджерелиевская бригада № 6 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 21 | 900 м3/ч | колбасный цех | удовлет. 1999г. 18 лет |  | ст.Новоджерелиевская колбасный цех ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 22 | 80 м3/ч | лаборатория | удовлет. 1998г. 17 лет |  | ст.Новоджерелиевская промзона ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 23 | 450 м3/ч | промзона | удовлет. 1999г. 18 лет |  | ст.Новоджерелиевская промзона ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 24 | 70 м3/ч | кирпичный завод | удовлет. 1992г. 1 год |  | ст.Новоджерелиевская кирпичный завод ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 25 | 900 м3/ч | МПП столовая ЦРМ | удовлет. 2005г. 14 лет |  | ст.Новоджерелиевская ЦРМ ОАО "Брюховецкаярайгаз" |
| ГРУ № 26 | 5000 м3/ч | бригада № 4 | удовлет. 2007г. 16 лет |  | ст.Новоджерелиевская бригада № 4 ОАО "Брюховецкаярайгаз" |

Подача газа потребителям Муниципального образования Новоджерелиевского сельское поселение осуществляется по газопроводам высокого (0,6МПа) и низкого (0,003МПа) давления, обслуживаемым ОАО Брюховецкаярайгаз..

Общая протяженность газопроводов сельского поселения – 90,1 км. Из них:

- Высокого давления (0,6 МПа) – 39,3 км.;

- Низкого давления (0,003 МПа) – 50,8 км.

Основные характеристики системы газоснабжения муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО Новоджерелиевское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество населенных пунктов, из них: | шт. | 5 |
| 1.1 | Газифицированных | шт. | 5 |
| 1.2 | Не газифицированных | шт. | 0 |
| 2. | Количество газораспределительных станций (ГРС) | шт. | 1 |
| 3. | Количество газорегуляторных пунктов шкафного типа | шт. | 4 |
| 4. | Суммарная фактическая мощность ГРС | тыс.м3/час | 4,4 |
| 5. | Суммарная проектная мощность ГРС,в том числе: | тыс.м3/час | 1,3 |
| 6.1 | ГРС «Переясловская» | тыс.м3/час | 1,3 |
| 7. | Суммарная фактическая мощность ГРП и ШРП, ГРУ | м3/час | 7 700 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования | м3/час | 7 700 |
| 9. | Средняя загрузка газораспределительных станций, в том числе: |  |  |
| 9.1 | ГРС «Переясловская» | % | 138 |
| 10. | Общая протяженность газопроводов из них: | км | 60,3 |
| 10.1 | Низкого давления (0,003МПа) | км | 36,4 |
| 10.2 | Высокого давления (0,6МПа) | км | 23,9 |

1.1.2. Балансы мощности и ресурса системы газоснабжения.

Потребителями газа в муниципальном образовании Новоджерелиевское сельское поселение являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, котельные, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Показатели «Брюховецкаярайгаз» приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| Наименование показателей | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Получено газа, м3/час | 7 100 | 7 400 | 7 700 |
| Технологические потери , м3/час | 14,2 | 11,1 | 8,2 |
| Технологические потери в сетях, в % | 0,2 | 0,15 | 0,1 |

Технологические потери газа в 2010 году составили:

- - 0,1 %;

1.1.3. Доля поставки газа по приборам учета.

Поставка газа потребителям Муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение осуществляется на 90 % по приборам учета.

Сведения по приборам учета потребления газа потребителями и их соответствие требованиям Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307

1.1.4. Надежность работы системы газоснабжения.

Согласно ГОСТ 27.002 - 83, надежность - это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и др.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств - как для всего объекта, так и для его частей.

Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью - свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов. Свойство объекта сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение и после хранения и (или) транспортирования является сохраняемостью. Эти свойства численно характеризуются соответствующими единичными  показателями.

Рассматривая систему газоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания

Для повышение надежности системы газоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения можно применять различные проектные решения, в том числе: использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные. прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; организация кольца газопроводов вокруг ГРП с равнопропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ГРП менее 8 участков, то кольцо разделит зону действия ГРП на две подзоны - каждую с числом участков менее 4; если в радиусе действия ГРП более 8 участков, число таких колец может увеличиваться до 3; увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счет отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее с надежностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).

Когда газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в поселении зимнее время), надежность системы снижается при физической (механической, химической) целостности всех ее элементов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); сооружение подземных хранилищ газа; перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счет ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого — объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности  данных объектов.

Перевод котлов на газовое топливо обеспечивает ряд преимуществ эксплуатационного и экономического характера: повышение эффективности сжигания топлива, увеличение КПД котлов, рост скорости достижения расчетной нагрузки, повышение тепловой мощности на 20 - 30, а  в отдельных случаях - до 50% и др.

1.1.5. Качество поставляемого ресурса.

Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» (утв. Постановлением Минстроя России от 4 апреля 1995).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г.)

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

-	оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

-	допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

-	постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

-	отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

-	газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

1.1.6. Воздействие системы газоснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе газоснабжения:

- природный газ и продукты его сгорания многокомпонентная система, состоящая из десятков различных соединений, в том числе и специально добавляемых (табл. 7).

Состав газообразного топлива

Таблица 7

| Компоненты | Содержание, % |
| --- | --- |
| Метан | 75-99 |
| Этан | 0,2-6,0 |
| Пропан | 0,1-4,0 |
| Бутан | 0,1-2,0 |
| Пентан | До 0,5 |
| Этилен | Содержиться в отдельных месторождениях |
| Пропилен |  |
| Бутилен |  |
| Бензол |  |
| Сернистый газ |  |
| Сероводород |  |
| Диоксид углевода | 0,1-0,7 |
| Оксид углевода | 0,001 |
| Водород | До 0,001 |

- использование приборов, в которых происходит сжигание природного газа (газовые плиты и котлы), оказывает неблагоприятный эффект на человеческое здоровье. Кроме того, индивидуумы с повышенной чувствительностью к факторам окружающей среды реагируют неадекватно на компоненты природного газа и продукты его сгорания.

- природный газ в доме - источник множества различных загрязнителей. Сюда относятся соединения, которые непосредственно присутствуют в газе (одоранты, газообразные углеводороды, ядовитые металлоорганические комплексы и радиоактивный газ радон), продукты неполного сгорания (оксид углерода, диоксид азота, аэрозольные органические частицы, полициклические ароматические углеводороды и небольшое количество летучих органических соединений). Все перечисленные компоненты могут воздействовать на организм человека как сами по себе, так и в комбинации друг с другом (эффект синергизма).

1.1.7. Тарифы (плата) за подключение (присоединение).

Приказом РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17 апреля 2013 года № 8/2013–газ «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению Краснодарского края» с 1 июля 2013от установлена розничная цена на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» размере 5054,58 руб./тыс.куб.м.

1.1.8. Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения.

К технологическим проблемам Новоджерелиевского сельского поселения относятся:

- большое количество тупиковых сетей и при отсечении участка сети отсекаются все потребители следующие за ним;

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение или при ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  пересчет гидравлических нагрузок.

1.1.9. Расчетные перспективные расходы газа

Расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок – 2032 г. Результаты расчетов представлены в таблицах.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоджерелиевское сельское поселение | м³/ч | 6083,8 |
|  | станица Новоджерелиевская | -«- | 5387,4 |
|  | село Бейсугсое | -«- | 189,9 |
|  | хутор Челюскинец | -«- | 506,5 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоджерелиевское сельское поселение | тыс.м³/ч | 6228,9 |
|  | станица Новоджерелиевская | -«- | 4978,9 |
|  | село Бейсугсое | -«- | 341,6 |
|  | хутор Челюскинец | -«- | 908,4 |

Раздел 2. Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 гг., инвестиционных программ электроснабжающих организаций: ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015 гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-	технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-	балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-	доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-	надежности работы системы;

-	качество поставляемого ресурса;

2.1. Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры

В состав Муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение входят: ст. Новоджерелиевская, с. Бейсугское, х. Челюскинец.

Ресурсоснабжающие организации Муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение

Таблица 1

| Наименование организации | Виды деятельности (производство / транспортировка) |
| --- | --- |
| Брюховецкие РРЭС Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» |  | транспортировка |

2.2 Характеристика существующего состояния

системы электроснабжения

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к городским электрическим сетям относятся:

-	распределительные сети напряжением 6-20 кВ, включая распределительные пункты (далее РП), трансформаторные подстанции (далее ТП), линии, соединяющие центры питания (далее ЦП) с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории поселения;

-	распределительные сети напряжением до 1 кВ, кроме сетей промышленных предприятий этого класса напряжения.

2.2.1. Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение Муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение осуществляется от подстанций: ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская». Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» | 6,3 МВА | Бытовые потребители ст. Новоджерелиевская, с. Бейсугское, х. Челюскинец, МТФ, СТФ и др. с/х объекты | Введена в эксплуатацию в 1974г. | Северо-восточная окраина ст. Новоджерелиевская, филиал ОАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 6,3 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Новоджерелиевском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 66 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 66 трансформаторов. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 13,615 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 64 шт. (96,96 %), в том числе 62 шт. (93,93 %) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 25 %.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Мощность кВА | Энергопотребители | Техн.состояние (год стр-ва) (износ оборудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЖ-1-127 | 315 | С/х объект | 1973г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-1-128 | 250 | С/х объект | 1984г. |  | Поле в районе с. Бейсугское |
| ДЖ-1-129 | 400 | С/х объект | 1973г. |  | Поле в районе с. Бейсугское |
| ДЖ-1-130 | 100 | Жилой сектор | 1972г. |  | с. Бейсугское |
| ДЖ-1-131 | 63 | Админ. объект | 1970г. |  | с. Бейсугское |
| ДЖ-1-132 | 100 | Жилой сектор | 1970г. |  | с. Бейсугское |
| ДЖ-1-470 | 63 | С/х объект | 1976г. |  | Поле в районе с. Бейсугское |
| ДЖ-1-494 | 25 | Админ. объект | 1980г. |  | Поле в районе с. Бейсугское |
| ДЖ-1-549 | 400 | С/х объект | 1986г. |  | Поле в районе с. Бейсугское |
| ДЖ-1-568 | 250 | С/х объект | 1986г. |  | Поле в районе с. Бейсугское |
| ДЖ-3-137 | 250 | С/х объект | 1983г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-3-138 | 400 | С/х объект | 1970г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-3-139 | 400 | С/х объект | 1968г. |  | Поле в районе х. Челюскинец |
| ДЖ-3-140 | 100 | С/х объект | 1969г. |  | Поле в районе х. Челюскинец |
| ДЖ-3-141 | 400 | С/х объект | 1971г. |  | Поле в районе х. Челюскинец |
| ДЖ-3-420 | 63 | С/х объект | 1975г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-3-572 | 400 | С/х объект | 1985г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-142 | 100 | Жилой сектор | 1984г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-143 | 100 | Жилой сектор | 1972г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-144 | 160 | Жилой сектор | 1971г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-145 | 100 | Жилой сектор | 1970г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-148 | 63 | С/х объект | 1980г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-152 | 160 | С/х объект | 1981г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-154 | 100 | С/х объект | 1969г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-155 | 250 | С/х объект | 1986г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-162 | 250 | С/х объект | 1962г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-163 | 250 | С/х объект | 1974г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-164 | 250 | С/х объект | 1974г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-165 | 250 | С/х объект | 1984г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-166 | 160 | С/х объект | 1975г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-167 | 400 | С/х объект | 1981г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-403 | 400 | Пром. объект | 1982г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-417 | 400 | С/х объект | 1972г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-503 | 400 | С/х объект | 1981г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-515 | 250 | С/х объект | 1985г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-532 | 160 | С/х объект | 1984г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-5-650 | 400 | С/х объект | 1974г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-7-160 | 1000 | С/х объект | 1968г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-7-179 | 250 | С/х объект | 1986г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-7-180 | 160 | С/х объект | 1986г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-151 | 100 | Жилой сектор | 2008г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-153 | 100 | Жилой сектор | 2008г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-168 | 160 | Жилой сектор | 1983г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-169 | 100 | Жилой сектор | 1988г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-170 | 100 | Жилой сектор | 1982г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-171 | 100 | Жилой сектор | 1982г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-172 | 100 | С/х объект | 1983г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-173 | 100 | Админ. объект | 1979г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-174 | 250 | Жилой сектор | 1974г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-175 | 100 | Жилой сектор | 1983г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-176 | 63 | Жилой сектор | 1985г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-178 | 100 | Жилой сектор | 1982г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-433 | 250 | Админ., жилой сектор | 1974г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-478 | 100 | Админ. объект | 1985г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-479 | 100 | С/х объект | 1982г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-496 | 160 | Жилой сектор | 1984г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-535 | 100 | Жилой сектор | 1983г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-547 | 400 | С/х объект | 1984г. |  | Поле в районе ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-554 | 250 | Админ., жилой сектор | 1985г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ДЖ-9-600 | 100 | Жилой сектор | 1989г. |  | ст. Новоджерелиевская |
| ПР-7-181 | 160 | Жилой сектор | 1985г. |  | х. Челюскинец |
| ПР-7-182 | 60 | Жилой сектор | 1984г. |  | х. Челюскинец |
| ПР-7-184 | 60 | Жилой сектор | 1985г. |  | х. Челюскинец |
| ПР-7-185 | 160 | С/х объект | 1984г. |  | Поле в районе х. Челюскинец |
| ПР-7-419 | 100 | Админ. объект | 1976г. |  | х. Челюскинец |
| ПР-7-551 | 250 | С/х объект | 1983г. |  | Поле в районе х. Челюскинец |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Новоджерелиевского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Брюховецкими РРЭС Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 232,26 км:

-	Воздушные линии ВЛ-10 кВ - 94,97 км, из них 35,0 км требует замены, что составляет 36,85 %;

-	Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 137,29 км, из них 98,0 км требует замены, что составляет 71,38 %;

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | Требующие замены |  |
| ВЛ-10 кВ | А-35, АС-35, А-50, АС-50 | 94,97 | 35 | филиал ОАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС |
| ВЛ-0,4 кВ | А-16, А-25, А-35, АС-35, СИП-2 3х50 | 137,29 | 98 | филиал ОАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 1 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 66 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 6,3 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 13,62 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 67 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов | МВА | 19,92 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 3,3 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 11,999 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) | шт. | 64 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. |  |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. |  |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. |  |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. |  |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 25 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 232,26 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 4,85 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 0 |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 227,41 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 0 |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км |  |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км |  |
| 16 | Количество опор | шт. | 6159 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные | шт. | 293 |
| 16.2. | железобетонные | шт. | 5866 |
| 16.3. | металлические | шт. | 0 |

2.2.2. Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения

по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в Новоджерелиевском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 6

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| ст. Новоджерелиевская | 5590 |  |  | 5928 | 5928 |
| х. Челюскинец | 1129 |  |  | 1206 | 1206 |
| с. Бейсугское | 432 |  |  | 459 | 459 |

Баланс электроэнергии (мощности), структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Новоджерелиевскому сельскому поселению приведены в таблице 7.

| Таблица 7 |
| --- |
| № п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |
|  |  | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2010г. |
|  | Получено всего | 14288 |  |  | 1779 | 12509 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от ОАО "Кубаньэнерго" | 14288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях | 2286 |  |  | 650 | 1636 |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители | 12000 |  |  | 1129 | 10871 |  |  |  |  |  |
| 2 | Население, в т.ч.: | 5228 |  |  |  | 5228 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | населенные пункты сельские | 5228 |  |  |  | 5228 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты городские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами | 5228 |  |  |  | 5228 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех.цели домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители | 6772 |  |  | 1129 | 5643 |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители | 236 |  |  | 25 | 211 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Одноставочные | 236 |  |  | 25 | 211 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | 4153 |  |  | 53 | 4100 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие одноставочные | 2383 |  |  | 1051 | 1332 |  |  |  |  |  |
|  | Прочие Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 14288 | 0 | 0 | 1779 | 12509 | 0 |  |  |  |  |
| 2011г. |
|  | тыс. кВт∙ч | МВт |
|  | всего | ВН | СН I | СН 2 | НН | всего | ВН | СН I | СН 2 | НН |
| в т.ч. по поселениям |
| Новоджерелиевское сельское поселение |
| Конечным потребителям, в т.ч.: | 12130 |  |  | 1157 | 10973 | 12 |  |  | 1 | 11 |
| Население | 5249 |  |  |  | 5249 | 5 |  |  |  | 5 |
| Прочие потребители | 6635 |  |  | 1130 | 5505 | 7 |  |  | 1 | 6 |
| Бюджетные потребители | 246 |  |  | 27 | 219 |  |  |  |  |  |

Производственные показатели Брюховецких РРЭС приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование показателей | Факт 2009г. | Факт 2010г. | Факт 2011г. | Ожидаемое 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 13416 | 14288 | 14342 | 14597 |
| Технологические потери в сетях, тыс. кВт∙ч | 2348 | 2286 | 2210 | 2204 |
| Технологические потери в сетях, в % | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Собственные нужды, тыс. кВт∙ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Собственные нужды, в % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт∙ч | 11466 | 12000 | 12130 | 12491 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт∙ч | 4692 | 5228 | 5249 | 5275 |
| Бюджетным потребителям, тыс. кВт∙ч | 248 | 237 | 246 | 247 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт∙ч | 6526 | 6535 | 6635 | 6969 |

Технологические потери электроэнергии в 2010 году составили:

-	в Брюховецких РРЭС Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» - 16,0 %.

2.2.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям Новоджерелиевского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Энергоснабжающая организация | Характеристика приборов учета |
| --- | --- |
|  | 1-й класс точности | 2-й класс точности | класс 2,5 |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| ОАО «Кубаньэнерго» | Потребители быта |
|  | 176 | 7 | 1108 | 44 | 1247 | 49 |
|  | Потребители госсектора (включая и предпринимателей) |
|  | 62 | 33 | 120 | 67 | - |  |

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета по Брюховецким РРЭС приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Потребители в целом | Годовой объем потребления, кВт∙ч |
| --- | --- |
|  | факт 2009г. | факт 2010г. | факт 2011г. |
| Население, всего: | 4692228 | 5227882 | 5248864 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 4692228 | 5227882 | 5248864 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Электроснабжение мест общего пользования, всего: |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |
| Бюджетные предприятия, всего: | 248124 | 236532 | 245841 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 248124 | 236532 | 245841 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Прочие организации, всего: | 6526380 | 6535211 | 6635153 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 6526380 | 6535211 | 6635153 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Всего: | 11466732 | 11999625 | 12129858 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 11466732 | 11999625 | 12129858 |
| без приборов учета |  |  |  |

2.2.4. Надежность работы системы электроснабжения

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28 % потребления энергосистемы, остальной объем (72 %) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23 %.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72 %.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года составила 1355 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Новоджерелиевского сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Новоджерелиевского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) нет резерва трансформаторной мощности в сети 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	радиально-магистральная резервированная сеть.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

За 2010 год на объектах электроэнергетики Новоджерелиевского сельского поселения возникло и устранено 4 аварии.

Показатели надежности системы электроснабжения муниципального образования по Брюховецким РРЭС приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт | Ожидаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

2.2.5. Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220 В, в трехфазных сетях - 380 В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10 % от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009 г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

2.2.6. Воздействие системы электроснабжения

на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-110 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-110 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Новоджерелиевское сельское поселение проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

2.2.7. Тарифы (плата) за подключение (присоединение)

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» устанавливается на основании следующих документов:

-	Для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК Краснодарского края № 7/2011-э от 06.05.2011 г.

Расчёты тарифов производятся энергоснабжающими организациями на основании «Методических указаний по расчету тарифов на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049), а также в целях реализации пункта 63 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791).

2.2.8. Технические и технологические проблемы

в системе электроснабжения

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Новоджерелиевского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок Новоджерелиевского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

3. Выводы

- Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии новых потребителей.

- Необходимо разработать комплексную программу для осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей с целью замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования с учётом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

-	предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ;

-	учесть существующие и перспективные климатические условия.

- Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.

- В случае наличия развитой газотранспортной системы необходимо развивать малую энергетику (газопоршневые, газотурбинные и т.д. электростанции), что приведёт к значительному уменьшению потерь электроэнергии в электросетях.

| Наименование | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 281 | 440 |
| Общеобразовательные школы | место | 808 | 930 |
| Больницы | койка | 25 | 55 |
| Поликлиники | пос.в смену | - | 95 |
| ФАП | объект | 2 | 2 |
| Аптеки | учрежд. | 1 | 2 |
| Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 2248 | 2500 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 96 | 270 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 6 | 38 |
| Клубы | место | 830 | 830 |
| Библиотеки | учрежд. | 2 | 2 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 752 | 900 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 14300 | 25000 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 360 | 360 |
| Прачечные | кг белья в смену | - | 400 |
| Химчистки | кг белья в смену | - | 15 |
| Бани | место | 20 | 50 |
| Гостиницы | место | 30 | 30 |
| Отделения связи | объект | 3 | 3 |
| Отделения банка | операц. место | 3 | 4 |
| ФАП | объект | 2 | 2 |
| Аптеки | учрежд. | 1 | 2 |
| Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 2248 | 2500 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 96 | 270 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 6 | 38 |
| Клубы | место | 830 | 830 |
| Библиотеки | учрежд. | 2 | 2 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 752 | 900 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 14300 | 25000 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 360 | 360 |
| Прачечные | кг белья в смену | - | 400 |
| Химчистки | кг белья в смену | - | 15 |
| Бани | место | 20 | 50 |
| Гостиницы | место | 30 | 30 |
| Отделения связи | объект | 3 | 3 |
| Отделения банка | операц. место | 3 | 4 |

Раздел 3. Водоснабжение и канализация

###### 3.1.Водоснабжение

###### 3.1.1 Существующее положение

станица Новоджерелиевская

В настоящее время существующее население ст. Новоджерелиевской снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение станицы осуществляется от четырех водозаборов, на территории которых расположены арт.скважины и водонапорные башни.

- Водозабор производительностью 25 м3/час по ул. Советская.

- Водозабор производительностью 20 м3/час по ул. Дзержинского.

- Водозабор производительностью 26 м3/час по ул. Шевченко.

- Водозабор производительностью 20 м3/час за территорией ПТФ.

Существующие водопроводные сети частично кольцевые, частично тупиковые Ø 32-50-90-100-150мм, выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 90%. Протяженность существующих сетей – 37,85 км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по повышенному содержанию фторид-иона.

Три водозабора расположены в зоне жилой застройки, один – в промзоне.

3.1.2 Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения станицы Новоджерелиевская.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения ст. Новоджерелиевская, общественных и коммунальных объектов.

Расчетное водопотребление села принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки села.

Источником водоснабжения села являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме.

3.1.3 Расчет водопотребления ст.Новоджерелиевской

Таблица 29

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравномерности | Современное состояние 2012 г. | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количество потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количество потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,3 | 230 | 108 | 32,3 | 230 | 108 | 32,3 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,3 | 160 | 4923 | 1024,0 | 160 | 5292 | 1100,7 |
|  | Итого: |  |  | 5031 | 1056,3 |  | 5400 | 1133,0 |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 1,2 | 150 | 30 | 5,4 | 150 | 30 | 5,4 |
| 4 | Крытый бассейн (м2 зеркала воды) |  |  |  | 0,0 | 200 | 360 | 72,0 |
| 5 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 211,3 | 20% |  | 226,6 |
| 6 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 264,1 | 25% |  | 283,3 |
| 7 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 5031 | 251,55 | 50 | 5400 | 270 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 5031 | 1788,55 |  | 5400 | 1990,3 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 1788,55 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 1990,3 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

По проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия:

- Строительство единого узла водозаборных сооружений на существующей площадке в северной части станицы.

- Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

- Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 объединенный хозяйственно-бытовой и противопожарный водопровод ст. Новоджерелиевская по степени обеспеченности подачи воды относится ко второй категории.

В ст. Новоджерелиевской с учетом перспективного развития необходимо запроектировать единый централизованный узел водозаборных сооружений производительностью 2000 м3/сутки.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

- Артскважины в количестве 5 шт. дебитом 25м3/ч (четыре рабочих и одна резервная).

- Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды объемом по 300 м3 каждый с фильтрами-поглотителями.

- Насосная станция II подъема.

- Станция водоподготовки.

- Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

- Проходная с бытовками.

- Ограждение зоны санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Согласно данным гидрогеологических исследований необходимо обесфторивание воды. В настоящее время существует несколько методов очистки воды от фтор-содержащих соединений. Наиболее распространены методы обесфторивания воды, в основу которых положено извлечение фтора фильтрованием воды через фтороселективные материалы, к которым относятся:

- активированный оксид алюминия;

- фосфатосодержащие сорбенты (трикальций фосфат, суперфосфат);

- магнезиальные сорбенты (оксифториды магния);

- активированные угли.

Наиболее перспективным, экономичным, и проверенным является метод фильтрования через слой активированной оксиси алюминия. Возможно применение данного метода как в открытых, так и в напорных фильтрах.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки.

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо переключить на них все действующие сети села.

3.1.4 Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 1 СП 8.13130.2009 и составляет:

- 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

3.1.5 Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противо-пожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø80-100-125-150мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Одновременно со строительством новых сетей водопровода должна проводиться реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время по заказу администраци Новоджерелиевского СП выполнена предпроектная проработка реконструкции сетей водоснабжения ст.Новоджерелиевской.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 16,76 км.

Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2Ø200, L=854 м, сборные водоводы от артскважин Ø100-150 мм, L=220 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 30

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть кольцевая | Ду80 мм | ПЭ | м | 10158 |
|  | Водопроводная сеть кольцевая | Ду100 мм | ПЭ | м | 3843 |
|  | Водопроводная сеть кольцевая | Ду125 мм | ПЭ | м | 1088 |
|  | Водопроводная сеть кольцевая | Ду150 мм | ПЭ | м | 166 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2хДу200 мм | ПЭ | м | 2х854 |
|  | Сборный водовод от куста арт.скважин | Ду100 мм | ПЭ | м | 160 |
|  | Сборный водовод от куста арт.скважин | Ду150 мм | ПЭ | м | 60 |
| 3 | Артезианские скважины | 25 м3/ч |  | шт. | 5 |
| 4 | Резервуары запаса воды | 300 м3 | ж/б | шт. | 2 |
| 5 | Насосная станция II подъема | 125 м3/ч |  | шт. | 1 |
| 6 | Станция обесфторивания | 125 м3/ч |  | шт. | 1 |
| 7 | Электролизная | 2,0 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 1 |

3.2 село Бейсугское

3.2.1Существующее положение

В настоящее время существующее население села Бейсугское снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение села осуществляется от водозабора производительностью 25 м3/час в северо-западной части села, на территории которого расположены арт.скважина и водонапорная башня.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 63-75-110мм, выполнены из полиэтиленовых труб. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 95%. Протяженность существующих сетей – 5,08 км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по цветности (в 2,5 раза превышает НД).

3.2.2Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения села Бейсугское.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения с. Бейсугское, общественных и коммунальных объектов.

Расчетное водопотребление станицы принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки села.

Источником водоснабжения села являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 31.

3.2.3Расчет водопотребления с. Бейсугского

Таблица 31

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравномерности | Современное состояние 2012 г. | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количест во потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количест во потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 344 | 71,6 | 160 | 370 | 77,0 |
|  | Итого: |  |  | 344 | 71,6 |  | 370 | 77,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 14,3 | 20% |  | 15,4 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 17,9 | 25% |  | 19,2 |
| 4 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 344 | 17,2 | 50 | 370 | 18,5 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 121,0 |  |  | 130,1 |

Производственные мощности поселения снабжаются водой от собственных существующих водозаборов.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 121,0 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 130,1 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 объединенный хозяйственно-бытовой и противопожарный водопровод с. Бейсугского по степени обеспеченности подачи воды относится к третьей категории.

По проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия:

- Развитие узла водозаборных сооружений на северо-западной окраине села.

- Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению сверхнормативных потерь воды.

- Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

В селе Бейсугском с учетом перспективного развития необходимо запроектировать:

- Узел водозаборных сооружений производительностью 130 м3/сут в северо-западной части села в составе:

- Артскважины в количестве 1 шт. дебитом 10м3/ч (резервная).

- Водонапорная башня Рожновского объемом бака 50м3;

- Станция водоподготовки.

- Ограждение зоны санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в емкость водонапорной башни, затем по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки.

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо переключить на них все действующие сети села.

3.2.4 Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 1 СП 8.13130.2009 и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

3.2.5 Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противо-пожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø80мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Одновременно со строительством новых сетей водопровода должна проводиться реконструкция существующих сетей, так как многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 4,46 км.

Водоводы в две нитки от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети – 2Ø80мм, L=115 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 32

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть кольцевая | Ду80мм | ПЭ | м | 4456 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2хДу80мм | ПЭ | м | 2х115 |
| 3 | Артезианские скважины | 10 м3/ч |  | шт. | 1 |
| 4 | Водонапорная башня Рожновского | 50м3 | сталь | шт. | 2 |
| 5 | Электролизная | 0,1 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 2 |

3.3х. Челюскинец

3.3.1Существующее положение

В настоящее время существующее население хутора Челюскинец снабжается водой от артезианских скважин. Источником водоснабжения является водоносный комплекс киммерийских отложений.

Водоснабжение села осуществляется от одного водозабора, расположенного в юго-восточной части хутора и состоящего из 2-х арт.скважин дебитом 30 и 50 м3/час. В настоящее время скважины работают поочередно с дебитом 12 м3/час, что удовлетворяет потребности хутора.

Т.к. вода по цветности, перманганатной окисляемости, а иногда и по повышенному содержанию фторид иона не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборных сооружениях установлена и действует круглосуточно динамическая воздушно-эжекторная водоочистная станция мощностью 15 м3/час, где происходит очистка воды от механических примесей и обеззараживание от микроорганизмов. После водоочистки вода поступает в резервуары и далее – потребителям. Станция запущена в 2011 году.

Существующие водопроводные сети кольцевые Ø 90мм, выполнены из полиэтиленовых труб. Сети находятся на балансе сельского поселения.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 99%. Протяженность существующих сетей – 10,68 км, год постройки – 2012.

3.3.2Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения хутора Челюскинец.

Расчетное водопотребление хутора принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СП 31.13330.2012 с учетом существующего положения застройки хутора.

Источником водоснабжения хутора являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен далее.

3.3.3Расчет водопотребления х. Челюскинец

Таблица 33

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравномерности | Современное состояние 2012 г. | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количест во потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количест во потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут. на чел.) | 1,3 | 160 | 923 | 192,0 | 160 | 1000 | 208,0 |
|  | Итого: |  |  | 923 | 192,0 |  | 1000 | 208,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 38,4 | 20% |  | 41,6 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 48,0 | 25% |  | 52,0 |
| 3 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 923 | 46,1 | 50 | 1000 | 50 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 324,5 |  |  | 351,6 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

На современное состояние Q= 324,5 м3/сут.

На расчетный срок: Q= 351,6 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Проектом генерального плана предлагается сохранение существующих сетей и сооружений водоснабжения. Существующей мощности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения водоснабжения хутора на расчетный срок без необходимости реконструкции.

3.3.4 Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 1 СП 8.13130.2009 и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

3.3.5Водопроводная сеть

В настоящее время вся территория хутора охвачена централизованным водоснабжением. Нормативный срок эксплуатации сетей водопровода из полиэтиленовых труб – 50 лет. Существующие сети проложены в 2012 г., следовательно, на расчетный срок реконструкция существующих сетей и строительство новых не требуется.

Проектом предусматривается строительство кольцевых сетей водопровода для территорий перспективной застройки.

Сеть водопровода принята из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø80мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность новой водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 0,86 км.

Объем работ по водопроводу

Таблица 34

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть кольцевая | Ду80мм | ПЭ | м | 856 |

3.4. Канализация

Схемы хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения разработаны на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

В настоящее время в населенных пунктах Новоджерелиевского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

3.4.1 ст. Новоджерелиевская

3.4.1.1 Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст. Новоджерелиевской.

Расчетные расходы сточных вод для станицы определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 35.

Расчет водоотведения ст. Новоджерелиевской

Таблица 35

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние 2012 г. | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количество потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,3 | 230 | 108 | 32,3 | 230 | 108 | 32,3 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,3 | 160 | 4923 | 1024,0 | 160 | 5292 | 1100,7 |
|  | Итого: |  |  | 5031 | 1056,3 |  | 5400 | 1133,0 |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 1,2 | 150 | 30 | 5,4 | 150 | 30 | 5,4 |
| 4 | Крытый бассейн (м2 зеркала воды) |  |  |  |  | 200 | 360 | 72,0 |
| 5 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 105,6 | 10% |  | 113,3 |
| 6 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 1,2 | 25% |  | 264,1 | 25% |  | 283,3 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 1431,4 |  |  | 1607,0 |

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q=1431,4 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1607,0 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка локальных очистных сооружений канализации.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в станице Новоджерелиевской с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 9 штук производительностью 85-1700м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4 м заменяет станцию диаметром 12 м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации.

КНС-5 перекачивают стоки по напорным коллекторам диаметрами соответственно 2х Ø200 мм на проектируемые ЛОС.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, на расчетный срок составляет 1610 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 1700 м3/сут. в западной части станицы. Сброс очищенных сточных вод принят в реку Кирпили.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 							- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

- ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- механическая очистка сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- обеззараживание очищенных сточных вод;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Кирпили). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 56,58 км, напорных – 3,36 км (в две нитки).

Объем работ по канализации

Таблица 36

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду150мм | ПЭ | м | 3625 |
| 2 | Канализационная сеть самотечная | Ду200мм | ПЭ | м | 45702 |
| 3 | Канализационная сеть самотечная | Ду250мм | ПЭ | м | 3813 |
| 4 | Канализационная сеть самотечная | Ду300мм | ПЭ | м | 3448 |
| 5 | Канализационная сеть напорная | 2хДу50мм | ПЭ | м | 2х766 |
| 6 | Канализационная сеть напорная | 2хДу150мм | ПЭ | м | 2х955 |
| 7 | Канализационная сеть напорная | 2хДу160мм | ПЭ | м | 2х566 |
| 8 | Канализационная сеть напорная | 2хДу200мм | ПЭ | м | 2х1072 |
| 9 | Канализационная насосная станция №1 | 850 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 10 | Канализационная насосная станция №2 | 85 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 11 | Канализационная насосная станция №3 | 1280 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 12 | Канализационная насосная станция №4 | 1530 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 13 | Канализационная насосная станция №5 | 1700 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 14 | Модульные очистные сооружения канализации | 1700 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

3.4.2село Бейсугское

3.4.2.1Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации с. Бейсугского.

Расчетные расходы сточных вод для села определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен далее.

Расчет водоотведения с. Бейсугского

Таблица 37

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравно-мерности | Современное состояние 2012 г. | На расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количест во потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонно сти, м3/сут | норма водопотребления, | количест во потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 344 | 66,0 | 160 | 370 | 71,0 |
|  | Итого: |  |  | 344 | 66,0 |  | 370 | 71,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 6,6 | 10% |  | 7,1 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 16,5 | 25% |  | 17,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 89,2 |  |  | 95,9 |

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q=89,2 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=95,9 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка локальных очистных сооружений канализации.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в с.Бейсугском с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 штук производительностью 50-100м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации.

КНС-2 перекачивает стоки по напорным коллекторам 2хØ65мм на проектируемые ЛОС.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 95,9 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 100 м3/сут. в южной части села.

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Бейсуг.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 							- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

- ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- механическая очистка сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- обеззараживание очищенных сточных вод;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Бейсужек). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 3,55 км, напорных – 0,37 км (в две нитки).

Объем работ по канализации

Таблица 38

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду150мм | ПЭ | м | 300 |
| 2 | Канализационная сеть самотечная | Ду200мм | ПЭ | м | 3250 |
| 3 | Канализационная сеть напорная | 2хДу50мм | ПЭ | м | 2х110 |
| 4 | Канализационная сеть напорная | 2хДу65мм | ПЭ | м | 2х264 |
| 6 | Канализационная насосная станция №1 | 50 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 7 | Канализационная насосная станция | 50 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 8 | Канализационная насосная станция | 100 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 11 | Модульные очистные сооружения канализации | 100 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

3.4.3х. Челюскинец

3.4.3.1 Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации х. Челюскинец.

Расчетные расходы сточных вод для хутора определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 39.

Расчет водоотведения х. Челюскинец

Таблица 39

| № п/п | Наименование потребителей | коэф. сезонной неравномерности | Современное состояние | На расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водопотребления | количест во потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут | норма водопотребления, | количество потреби-телей, чел. | расход с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 923 | 177,2 | 160 | 1000 | 192,0 |
|  | Итого: |  |  | 923 | 177,2 |  | 1000 | 192,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 17,7 | 10% |  | 19,2 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления |  | 25% |  | 44,3 | 25% |  | 48,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 239,2 |  |  | 259,2 |

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q=239,2 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=259,2 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой. Схемой предусматривается установка локальных очистных сооружений канализации.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в х.Челюскинец с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 2 штук производительностью 100-260 м3/сут.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4 м заменяет станцию диаметром 12 м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации.

КНС-2 перекачивают стоки по напорным коллекторам диаметрами соответственно 2х Ø80 мм на проектируемые ЛОС.

Согласно расчету по проекту генплана количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 259,2 м3/сут.

Генеральным планом предлагается строительство локальных очистных сооружений канализации производительностью 260 м3/сут. севернее хутора.

Сброс очищенных сточных вод принят в балку.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 							- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

- ПАВ 								- до 0,1мг/л

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

В конструкции станций заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Модульная станция для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание производится на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- механическая очистка сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- обеззараживание очищенных сточных вод;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является балка). Принимается глубоководный рассеивающий выпуск.

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – ПЭ или армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 9,44км, напорных – 0,89 км (в две нитки).

Объем работ по канализации

Таблица 40

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Единица измерения | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | Ду150мм | ПЭ | м | 422 |
| 2 | Канализационная сеть самотечная | Ду200мм | ПЭ | м | 9014 |
| 3 | Канализационная сеть напорная | 2хДу50мм | ПЭ | м | 2х519 |
| 4 | Канализационная сеть напорная | 2хДу80мм | ПЭ | м | 2х369 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 100 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 6 | Канализационная насосная станция | 260 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 7 | Модульные очистные сооружения канализации | 260 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

Зоны санитарной охраны

Настоящий раздел составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрогеологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиН 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5 м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того, промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть Новоджерелиевского сельского поселения должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно таблице 4.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются:

- для насосных станций:

- при производительности КНС до 200 м3/сут – 15 м ;

- при производительности КНС от 200 м3/сут до 5000 м3/сут – 20 м.

- для очистных сооружений полной биологической очистки – 200 м.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Канализационные насосные станции выполнены из композитных материалов (ПНД, стеклопластик, полиэтилен), что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

3.5. Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 41

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012г. | Расчетный срок 2032 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| ст. Новоджерелиевская |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1788,55 | 1990,3 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1056,3 | 1133 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 1365 | 2000 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 1365 | 2000 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 152 | 210 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 152 | 210 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 37,85 | 53,63 |  |
| с. Бейсугское |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 121 | 130,1 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 71,6 | 77 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 80 | 130 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 80 | 130 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 160 | 208 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 160 | 208 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 5,083 | 5,185 |  |
| х. Челюскинец |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 324,5 | 351,6 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 192 | 208 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 220 | 220 | существующие в/з сооружения |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 220 | 220 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 200 | 208 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 200 | 208 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 10,68 | 11,55 |  |
| Новоджерелиевское сельское поселение |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 2234,05 | 2472 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1319,9 | 1418 |  |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 1665 | 2350 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 1665 | 2350 |  |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 152-200 | 208-210 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 152-200 | 208-210 |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | 37,85 | 53,63 |  |
| Канализация |
| ст. Новоджерелиевская |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1431,4 | 1607 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1056,3 | 1133,0 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 1700 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 59,94 |  |
| с. Бейсугское |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 89,2 | 95,9 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 66,0 | 71,0 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 100 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 3,92 |  |
| х. Челюскинец |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 239,2 | 259,2 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 177,2 | 192 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 260 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 10,33 |  |
| Новоджерелиевское сельское поселение |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1759,8 | 1962,1 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1299,5 | 1396 |  |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 2060 |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 74,19 |  |

Раздел4. Теплоснабжение

4.1Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» комплексной программы развития    Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование и других исходных данных, предоставленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-35-76 «Котельные установки»   и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В границах проектируемой территории источников теплоснабжения и тепловых сетей нет.

ст. Новоджерелиевская:

Теплоснабжение проектируемых ДДУ на 113 мест - от котельной № 1.

Теплоснабжение реконструируемой СОШ № 13 - от котельной № 2.

Теплоснабжение реконструируемой МБОУ ДОД ЦДОД «Юность» - от котельной № 3.

Теплоснабжение реконструируемого ДК - от котельной № 4.

Теплоснабжение реконструируемой МБУ ЦРБ - от котельной № 5.

Для предприятий общественного питания, магазинов продовольственных и не продовольственных товаров,  а также одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов теплоснабжение предусмотрено от автономных источников питания.

В котельных устанавливаются  узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение

Таблица 47

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Новоджерелиевская |
| Котельная № 1 проектируемая | 0,059 | - | 0,008 | 0,068 | 0,075 |
| Котельная № 2 проектируемая | 0,546 | - | 0,005 | 0,551 | 0,606 |
| Котельная № 3 проектируемая | 0,224 | - | 0,002 | 0,226 | 0,248 |
| Котельная № 4 проектируемая | 0,076 | - | 0,003 | 0,079 | 0,087 |
| Котельная № 5 проектируемая | 0,156 | - | 0,013 | 0,169 | 0,186 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 1,202 |

Для установки в проектируемых  котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

с. Бейсугское:

Теплоснабжение реконструируемой  МБОУ СОШ №17 - от котельной № 1.

Теплоснабжение реконструируемого ДК и проектируемого спортивного корпуса - от котельной № 2.

Для предприятий общественного питания, магазинов продовольственных и не продовольственных товаров, а также одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов теплоснабжение предусмотрено от автономных источников питания

В котельных устанавливаются  узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение

Таблица 48

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| с. Бейсугское |
| Котельная № 1 проектируемая | 0,048 | - | 0,001 | 0,049 | 0,054 |
| Котельная № 2 проектируемая | 0,025 | - | 0,003 | 0,028 | 0,03 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 0,084 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

х. Челюскинец

Теплоснабжение проектруируемой  МБОУ ОШ от котельной №1.

Теплоснабжение реконструируемого ДДУ «Ласточка» проектируемого ДДУ от котельной №2.

Для предприятий общественного питания, магазинов продовольственных и не продовольственных товаров, баня-сауна а также одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов теплоснабжение предусмотрено от автономных источников питания

В котельных устанавливаются  узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение

Таблица 49

| Наименование | Расчетный срок 2032г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| х. Челюскинец |
| Котельная № 1 проектируемая | 0,093 | - | 0,001 | 0,094 | 0,103 |
| Котельная № 2 проектируемая | 0,033 | - | 0,004 | 0,037 | 0,04 |
| Котельная № 3 проектируемая | 0,028 | - | 0,001 | 0,029 | 0,03 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 0,173 |

Для установки в проектируемых  котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

4.2 Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых зданий определялся согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010г № 262  «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий – централизованное, от наружных тепловых сетей и от автономных источников теплоснабжения. Источником тепла являются проектируемые и существующие котельные.

4.3Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых жилых, общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от котельных.

4.4Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» на расчетный срок строительства

Таблица 50

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новоджерелиевская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,002262 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,002262 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 1,201 |
| с. Бейсугское |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000158 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000158 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,084 |
| х. Челюскинец |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000328 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000328 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,173 |

Раздел 5 Система сбора и утилизации ТБО

5.1 Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Новоджерелиевского сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

5.2. Институциональная структура

На территории поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов, механизированную уборку осуществляет специализированное предприятие МБУ «Услуга».

Краткая характеристика производственной базы предприятия

МБУ «Услуга»

Таблица 1

| Характеристика предприятия | Показатели |
| --- | --- |
| Площадь территории предприятия, га | 0,25 |
| Площадь производственных помещений, кв.м | 250 |
| Численность сотрудников, чел. | 14 |
| Численность производственных рабочих, занятых сбором и вывозом ТБО, чел. | 5 |
| Режим работы по санитарной очистке, час/смена | 8/1 |
| Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования | - |
| Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов | - |

На балансе предприятия имеется 1 единица спецавтотранспорта - трактор ММТЗ-82/1 с тележкой 2007 г. выпуска.

На договорной основе вывоз ТБО с территории Новоджерелиевского сельского поселения осуществляет ООО «Чистый город» г. Тимашевск.

5.3. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

Муниципальное образование Новоджерелиевское сельское поселение расположено в юго-западной части Брюховецкого района Краснодарского края.

В состав Новоджерелиевского сельского поселения входят 3 населенных пункта: станица Новоджерелиевская, хутор Челюскинец, село Бейсугское. Административным центром муниципального образования является станица Новоджерелиевская.

На территории Новоджерелиевского сельского поселения производится определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

В населенных пунктах Новоджерелиевского сельского поселения сбор ТБО от объектов инфраструктуры осуществляется с помощью контейнеров и бестарным позвонковым методом. Отходы вывозятся МБУ «Услуга» с помощью тракторной тележки по мере накопления на неусовершенствованную свалку, расположенную северо-восточном направлении от ст.Новоджерелиевской.

Сбор ТБО в контейнеры производится на специально отведенных местах – контейнерных площадках.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО

Таблица 2

| № п/п | Вид собственности | Емкость, м3 | Количество, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная собственность | 0,75 | 4 |  | ст.Новоджере-лиевская |

Твердые бытовые отходы от населения вывозятся на свалку по заявочной и договорной системе или самовывозом.

На договорной основе используется спецавтотранспорт (мусоровоз) ООО «Чистый город» (г.Тимашевск), осуществляющее вывоз ТБО на санкционированную свалку в  г.Тимашевск. . С территории ст.Новоджерелиевской мусор вывозится 3 раза в неделю, с территории остальных населенных пунктов – 1 раз в неделю.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Новоджерелиевского сельского поселения не осуществляется. На балансе специализированного предприятия отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью тракторных тележек.

В населенных пунктах Новоджерелиевского сельского поселения  централизованных сетей канализации нет. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования ассенизаторскими машинами в специально оборудованный пруд-накопитель, принадлежащий ЗАО «Победа», по заявкам.

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального   значения г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск II технической категории,        ст-ца Новоджерелиевская – ст-ца Брюховецкая – ст-ца Батуринская IV техничес-кой категории, Подъезд к с. Бейсугское IV технической категории.

Кроме того, ряд дорог местного значения объединяет между собой населенные пункты поселения и сельскохозяйственные производственные предприятия.

На сегодняшний день большая часть (62,5 %) улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Новоджерелиевского сельского поселения заасфальтированы, 26,1 % улиц и дорог имеют гравийное покрытие, меньшая часть дорог (11,4 %) с дорожными одеждами низшего типа – с грунтовым покрытием.

Улично-дорожная сеть территории муниципального образования

Таблица 40

| №№ п/п | Наименование н/п | Протяженность дорог, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | грунт. или грав. покрытием | с твердым покрытием | общая |
| 1 | ст.Новоджерелиевская | 22,27 | 36,705 | 58,975 |
| 2 | х. Челюскинец | 3,75 | 2,6 | 6,35 |
| 3 | с. Бейсугское | 0,4 | 3,4 | 3,8 |
|  | Итого: | 26,42 | 42,705 | 69,125 |

На территории Новоджерелиевского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

В настоящее время уборка дорожных покрытий должна осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

На территории Новоджерелиевского поселения дорожные покрытия и тротуары в летнее время убираются сотрудниками МБУ «Услуга» с ручной погрузкой в тракторную тележку. В зимнее время уборка снега с дорожного покрытия производится бульдозером ЗАО «Победа». При возникновении гололедных явлений посыпка дорог песком и технической солью производится без применения спецтехники.

5.4. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

По материалам проекта «Разработка генерального плана Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края», разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2012г., существующая численность населения составляет 6298 человек. Перспективная численность населения представлена в таблице 4.

Численность населения Новоджерелиевского сельского поселения

Таблица 4

| № п/п | Наименование н/п | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |
| 1 | станица Новоджерелиевская | 5031 | 5400 |
| 2 | село Бейсугское | 344 | 1000 |
| 3 | хутор Челюскинец | 923 | 370 |
|  | Итого: | 6298 | 6770 |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия и др.

В границах Новоджерелиевского сельского поселения  расположены территории, имеющие различное функциональное назначение. Основную часть территории населенных пунктов составляет жилая зона.

Жилая зона включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, детскими дошкольными, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками.

Основная направленность производственной деятельности предприятий Новоджерелиевского поселения – сельскохозяйственное производство. Крупнейшим землепользователем является предприятие «Победа» ЗАО фирмы «Агрокомплекс».

Переработка сельскохозяйственной продукции на территории поселения осуществляется  промышленными  подразделениями ЗАО «Победа». Налажено производство хлеба и хлебобулочных изделий, цельномолочной продукции, колбасных изделий и др.

Кроме того, в Новоджерелиевском поселении функционирует предприятие по обработке древесины и производству изделий из дерева – ООО «Млада».

Прогнозные показатели образования отходов на территории Новоджерелиевского сельского  поселения, согласно расчетам, приведенным в в томе 3 «Генерального плана» в разделе «Охрана окружающей среды», представлены в таблице 5.

Прогнозные объемы образования отходов на территории

Новоджерелиевского сельского поселения на расчетный срок (2030г.)

Таблица 5

| Наименование | Расчетная численность населения, человек | Годовой объем ТБО, м3/год | Суточный объем ТБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений, ЛПУ | 6770 | 9478 | 26 |
| ТБО промышленных предприятий |  |  |  |
| общее количество КГО* |  | 663,5 | 1,8 |
| Уборка муниципальных территорий (смет) |  | 864,05 | 2,4 |
| Итого | 10342,05 | 28,4 |

*нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов составляют 5-7% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов (без учета объемов смета).

Прогнозные показатели образования жидких бытовых отходов на территории Новоджерелиевского сельского поселения согласно нормативам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение М представлены в таблице 6.

Прогнозные объемы образования ЖБО

на расчетный срок (2030г.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Объем образования ЖБО, м3/год | Объем образования ЖБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Новоджерелиевская | 17550 | 48,1 |
| 2 | село Бейсугское | 3250 | 8,9 |
| 3 | хутор Челюскинец | 1202,5 | 3,3 |
|  | Итого: | 22002,5 | 60,3 |

5.6. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, образуемые на территории Новоджерелиевского сельского поселения, вывозятся на санкционированную свалку твердых коммунальных (бытовых) отходов, расположенную северо-восточном направлении от ст.Новоджерелиевской, на расстоянии 1,8 км. Общая площадь полигона составляет 5,0 га. Технология складирования ТБО не соблюдается. Данное место размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, подлежит закрытию и рекультивации.

Данные о существующей несанкционированной свалке ТБО

(основное место складирования)

Таблица 7

| № п/п | Характеристика | Общие сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | 1,8 км на северо-восток от ул.Кирова ст.Новоджерелиевской |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 5,0 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 4,0 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | н/д |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 7,5 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | 10 |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | - |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | - |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | - |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | - |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | - |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | - |
| 14 | Себестоимость складирования, руб/м3 | н/д |
| 15 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | н/д |

Размещение свалки на территории Новоджерелиевского сельского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части размещения их относительно селитебных территорий».

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», а именно:

- отсутствует противофильтрационный экран;

- отсутствует освещение;

- на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием дезинфицирующих средств;

- отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТБО;

- не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции отходов;

- отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и изоляцией ТБО;

- складирование отходов осуществляется хаотически;

- не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды;

- не проводится радиационный контроль.

Свалка Батуринского сельского поселения оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежит закрытию и рекультивации.

Согласно «Генеральной схеме санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Брюховецкий район», разработанной ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2011 году, на 1 очередь планируется обустройство санкционированной свалки в станице Переясловской, которая будет обслуживать территорию всего Брюховецкого района.

Необходимая площадь полигона для размещения ТБО, образующихся на территории населенных пунктов Брюховецкого района без учета отбора ВМР, составит 7,49 га. При внедрении селективного сбора ВМР на территории населенных пунктов Брюховецкого района с помощью пунктов приема ВМР, механической сортировки отходов (МСК) площадь полигона составит 5,90 га.

5.7. Зоны действия обслуживания ресурсов

Специализированное предприятие МБУ «Услуга» ст.Новоджерелиевской осуществляет организованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов,  механизированную уборку только на территории Новоджерелиевского сельского поселения. К выполнению указанных работ также привлекается на договорной основе спецавтотранспорт, принадлежащий ООО «Чистый город» г.Тимашевска и ЗАО «Победа» ст.Новоджерелиевской.

Транспортирование ЖБО на территории Новоджерелиевского поселения осуществляется спецавтотранспортом ЗАО «Победа» по заявкам.

На несанкционированной свалке твёрдых бытовых отходов, расположенной в районе ст.Новоджерелиевской, осуществляется складирование ТБО с территорий населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

5.8. Надежность работы системы

Надежная, организованная надлежащим образом система обращения с коммунальными отходами на данной территории отсутствует.

Сбор и вывоз ТБО от населения, предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам и по заявкам или самовывоз. Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Новоджерелиевского поселения не осуществляется, т.к. на балансе МБУ «Услуга» отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Специализированное предприятие также не укомплектовано мусоровозами,   вакуумными машинами. Транспортирование ЖБО осуществляет предприятие ЗАО «Победа».

Из-за отсутствия спецтехники механизированная уборка улиц и дорог в населенных пунктах Новоджерелиевского сельского поселения не производится.

Утилизация ТБО с территории населенных пунктов  осуществляется на неусовершенствованную свалку в районе ст.Новоджерелиевской. Обустройство выделенной территории не соответствует требованиям СП 2.1.7.1038-01. Проектно-сметная документация на строительство свалки отсутствует. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль на свалке ТБО отсутствует. Данный объект подлежит закрытию и рекультивации.

5.9. Качество поставляемого ресурса

В настоящее время на территории Новоджерелиевского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

Не осуществляется организованный сбор и вывоз ТБО. Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций и мусороперерабатывающего завода на территории района нет, работа по сортировке отходов на самом полигоне не ведется.

На территории Новоджерелиевского сельского поселения действуют нормы накопления ТБО для населения, предприятий и организаций общественного назначения, торговых, культурно-развлекательных и бытовых объектов (объектов инфраструктуры).

На территории Брюховецкого района утверждены нормы накопления ТБО для жилищного фонда, которые составляют 1,6 м3/год и 2,2 м3/год на 1 человека для благоустроенного и неблагоустроенного жилищного фонда соответственно. Данные нормы применяются для всех сельских поселений, входящих в состав Брюховецкого района.

Утвержденных норм накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения торговых и культурно-бытовых учреждений на территории Брюховецкого района нет. При разработке Генеральной схемы применялись усредненные нормы накопления ТБО, которые представлены в таблице 8.

Усредненные нормы накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения торговых и культурно-бытовых учреждений

Таблица 8

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации торговли |
| 1 | Продовольственный магазин | 1 м2 общей площади | 1,5 |
| 2 | Универсам | 1 м2 общей площади | 1,5 |
| 3 | Павильон | 1 м2 общей площади | 5,84 |
| 4 | Лоток | 1 торговое место | 4 |
| 5 | Палатки, киоски: газетные, сувенирные и т.д | 1 м2 общей площади | 4,05 |
| 6 | Торговля с машин | 1 торговое место | 5,11 |
| 7 | Магазин промышленных товаров | 1 м2 общей площади | 1,31 |
| 8 | Магазин хозяйственных товаров | 1 м2 общей площади | 1,31 |
| 9 | Супермаркет (универмаг) | 1 м2 общей площади | 1,31 |
| 10 | Рынки, склады, базы | 1 м2 общей площади | 0,37 |
| 11 | Организация, оказывающая услуги общественного питания (кафе, ресторан, бар, закусочная и т.п.) | 1 м2 общей площади | 2,56 |
| 12 | Ярмарка | 1 м2 общей площади | 0,37 |
| Медицинские учреждения |
| 13 | Аптека | 1 м2 общей площади | 0,29 |
| 14 | Больница | 1 койка | 0,69 |
| 15 | Поликлиника, диспансер | 1 посещение | 0,01 |
| 16 | Санаторий, пансионаты | 1 место | 2,01 |
| Организации, оказывающие автотранспортные услуги |
| 17 | Автомастерская, шиномонтажные мастерские, автозаправочные станции | 1 машино/место | 1,97 |
| 18 | Автостоянка, парковка | 1 машино/место | 0,11 |
| 19 | Гараж, паркинг | 1 машино/место | 2,01 |
| Образовательные учреждения |
| 20 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,99 |
| 21 | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 0,11 |
| 22 | Учреждения начального профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 0,11 |
| Иные организации |
| 23 | Организация, осуществляющая деятельность по ремонту бытовой, радио- или компьютерной техники | 1 м2 общей площади | 0,37 |
| 24 | Организация, осуществляющая деятельность по ремонту обуви, одежды | 1 м2 общей площади | 0,26 |
| 25 | Химчистка, прачечная | 1 м2 общей площади | 0,11 |
| 26 | Парикмахерские и косметические салоны | 1 м2 общей площади | 1,46 |
| 27 | Гостиницы | 1 койко-место | 1,1 |
| 28 | Общежития | 1 койко-место | 1,1 |
| 29 | Клуб, кинотеатр, концертный зал, театр, библиотека | 1 посадочное место | 0,18 |
| 30 | Спортивная арена, стадион | 1 посадочное место | 0,15 |
| 31 | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 0,99 |
| 32 | Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,99 |
| 33 | Отделения связи | 1 сотрудник | 0,99 |
| 34 | Административные и другие учреждения, офисы | 1 сотрудник | 0,37 |
| 35 | Железнодорожный вокзал, автовокзал | 1 пассажир | 0,37 |

5.10 Воздействие на окружающую среду

Ситуация в сфере обращения с коммунальными (бытовыми) отходами, сложившаяся на территории Новоджерелиевского сельского поселения и Брюховецкого района в целом, привела к опасному загрязнению окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения.

Существующая свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняются почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной угнетения растительности.

Кроме того выделение тепла при разложении отходов приводит к повышению температуры внутри тела свалки до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

В теле свалки создаются благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов. Необустроенность объекта и нарушение технологии складирования ТБО способствуют привлечению и размножению насекомых, птиц и млекопитающих.

Все перечисленное создает зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалки. Население подвергается как прямому влиянию свалки, так и опосредственному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

5.11. Качественные характеристики твердых бытовых отходов

Качественные характеристики ТБО Новоджерелиевского сельского поселения подробно описаны в ранее разработанных муниципальных Программах по санитарной очистке.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для сбора, обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе.

Морфологический состав твердых бытовых отходов

Таблица 9

| Номер | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Величина разброса | Средняя расчетная |
| 1 | Бумага, картон | 23 - 32 | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 37 - 45 | 41 |
| 3 | Дерево | 1 - 2 | 1,5 |
| 4 | Черный металлолом | 2 - 3 | 2,5 |
| 5 | Цветной металлолом | 1 - 2 | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 3 - 5 | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5 - 6 | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2 - 3 | 2,5 |
| 9 | Кости | 1 - 2 | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 1 | 1 |
| 13 | Прочее | 3 - 4 | 3,5 |
| 14 | Отсев (менее 15 мм) | 6 - 8 | 7 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблицах представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % осенью. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера (см. таблицу 10). В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО

Таблица 10

| Компонент | Размер фракций, мм |
| --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов.

Средняя плотность компонентов отходов

Таблица 11

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 - 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 - 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 - 0,19 |
| 4 | Металл | 0,18 - 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 - 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 - 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 - 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 - 0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9 - 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 - 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 - 0,18 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3 - 0,6 |

Согласно выводам, представленным в ранее разработанных документах, на территории Новоджерелиевского сельского поселения плотность ТБО принята 180 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года.

Влажность компонентов отходов по сезонам года

Таблица 12

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |
| --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70(.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 13 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО

Таблица 13

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронению |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

Более подробно качественные характеристики ТБО описаны в НИР «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Брюховецкий район» и сделаны следующие выводы:

- На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Новоджерелиевского сельского поселения принята равной 250 кг/м3.

- Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

- В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

- На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

-селективный отбор утильных фракций ТБО на местах его сбора;

-складирование оставшейся части отходов на усовершенствованном полигоне ТБО.

5.12. Анализ состояния санитарной очистки территории

Новоджерелиевского сельского поселения

Особое место среди экономических и экологических проблем Новоджерелиевского сельского поселения занимают проблемы обращения с отходами.

Организованный сбор и вывоз ТБО, КГО и ЖБО не производится, что не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Большая часть населения и предприятий вывозят отходы самостоятельно.

Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий не осуществляется. При возникновении гололедных явлений посыпка дорог песком и технической солью производится местными предприятиями без применения спецтехники.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет. Система сбора и приема вторичного сырья на территории Ногводжерелиевского сельского поселения отсутствует. Предприятий, занимающихся переработкой отходов, на территории поселения нет.

В настоящее время промышленные и медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалку. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Для решения проблем необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

В целях обеспечения экологически и экономически целесообразного функционирования системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края департаментом ЖКХ края была разработана краевая целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края" на 2009-2013 годы, которая утверждена Законом Краснодарского края от 24 декабря 2008 года N° 1649.

Программа предполагает осуществление мероприятий по трем основным направлениям:

1) мероприятия, направленные на оформление необходимой проектно-сметной и разрешительной документации, прохождение экспертиз.

2) мероприятия по приведению полигонов (свалок) ТБО в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

3) мероприятия по строительству мусоросортировочных комплексов.

Реализация данной программы должна была обеспечить улучшение экологической ситуации на территории Краснодарского края посредством снижения антропогенной нагрузки на природную среду путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в области обращения твердых бытовых отходов на территории всего Краснодарского края.

Однако, финансирование краевой целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы" в 2009-2010 г.г. не проводилось из-за нехватки средств в краевом бюджете.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. На территории Новоджерелиевского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях поселения.

2. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

4. Специализированное предприятие не доукомплектовано оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО, КГО и ЖБО, большой процент износа машин и механизмов по сбору ТБО. Контейнерные площадки обустроены без учета «Рекомендаций по выбору методов и организации удаления бытовых отходов» - М.; АКХ,1985.

5. Мест размещения ТБО, соответствующих санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, нет.

6. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

7. Отсутствует регулярный, организованный сбор и вывоз ЖБО, отсутствует современная система обезвреживания ЖБО.

8. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных покрытий.

9. Отсутствует технология работы с промышленными, медицинскими и строительными отходами.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Новоджерелиевском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

- совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

- организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

- устройство системы по работе с промышленными отходами;

- устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами;

- закрытие и рекультивация существующего полигона ТБО.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

Согласно «Генеральной схеме санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Брюховецкий район», разработанной ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2011 году, на 1 очередь планируется обустройство санкционированной свалки в станице Переясловской, которая будет обслуживать территорию всего Брюховецкого района.

Необходимая площадь полигона для размещения ТБО, образующихся на территории населенных пунктов Брюховецкого района без учета отбора ВМР, составит 7,49 га. При внедрении селективного сбора ВМР на территории населенных пунктов Брюховецкого района с помощью пунктов приема ВМР, механической сортировки отходов (МСК) площадь полигона составит 5,90 га.

На расчетный срок предлагается вывоз ТБО и КГО с территории Новоджерелиевского сельского поселения и Брюховецкого района в целом осуществлять на новый межмуниципальный полигон ТБО Тимашевского межмуниципального экологического отходо-перерабатывающего комплекса, расположенного на землях Тимашевского района при утверждении Краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения ТБО.